П Р О Е К Т

Україна

Дружківська міська рада

РІШЕННЯ

Від _____________№ _________

м.Дружківка

Про затвердження Правил приймання

стічних вод у каналізаційну мережу

міста Дружківка Донецької області

Розглянувши інформацію директора Торецького виробничого управління водопровідно – каналізаційного господарства Долбещенкова О.О. щодо прийняття «Правил приймання стічних вод у каналізаційну мережу міста Дружківка Донецької області», керуючись Законом України «Про охорону навколишнього середовища», Податковим Кодексом України від 02.12.2010 року № 2755 – VI, згідно з будівельними нормами і правилами «Каналізація. Зовнішні  мережі та споруди», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила приймання стічних вод  у каналізаційну мережу міста Дружківка Донецької області  з урахуванням пропозицій(додаються).

2. Директору Торецького виробничого управління водопровідно – каналізаційного господарства  Долбещенкову О.О. та керівникам підприємств, які скидають стічні води до каналізаційної системи м. Дружківка, внести зміни до договорів на водовідведення відповідно до даного рішення.

3. Рішення вступає в дію з моменту його офіційного оприлюднення в міській суспільно-політичній газеті «Дружковский рабочий».

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 07.11.2007 № 5/17-7.

5. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Верещагіна Р.О.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської ради

з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства та будівництва                                                                                              (Мелікбегян).

Міський голова                                                                              В.С.Гнатенко

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

______________№______

Узгоджено:

Департамент екології та природніх

ресурсів Донецької обласної

адміністрації

директор департаменту

___________________Є. В. Шевченко

М.П.       підпис

« ___ »   ______________ 2013 р.

Узгоджено:

Начальник  Відділу Головного

Управління Держсанепідслужби

у Донецькій області м. Дружківка

______________________В. І. Стєпанець

М.П.       підпис

«____»   ______________ 2013 р.

Правила

приймання стічних вод  у каналізаційну мережу

міста Дружківка Донецької області

2013 рік

ЗМІСТ

| 1. | Загальні положення | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Права й обов’язки Водоканалу і споживачів, які користуються послугами міської каналізації | 4 |
| 3. | Відповідальність і заходи впливу за порушення правил | 6 |
| 4. | Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються у міську каналізацію | 8 |
| 5. | Визначення допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах споживачів | 9 |
| 6. | Правила та порядок приймання рідких нечистот на зливні станції | 11 |
| 7. | Порядок укладання договорів про скид стічних вод у систему каналізації | 12 |
| 8. | Порядок контролю за скидом стічних вод у міську каналізацію | 15 |
| 9. | Встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у систему міської каналізації | 17 |
| 10. | Порядок дій Водоканалу щодо реалізації заходів впливу за порушення правил | 20 |
| Додатки |  |
| Додаток 1. | Вимоги до складу та властивостей стічних вод, що приймаються до системи каналізації міста Дружківка. Розрахунок допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах | 23 |
| Додаток 2. | Узгодження на скид стічних вод у каналізаційну мережу міста Дружківка | 28 |
| Додаток 3. | Акт обстеження каналізаційної мережі споживача | 31 |
| Додаток 4. | Санітарний паспорт споживача | 34 |
| Додаток 5. | Перелік показників та періодичність надання інформації споживачами, які скидають стічні води у мережу каналізації Водоканалу(Торецького ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу»). | 35 |
| Додаток 6. | Паспорт водного господарства споживачів, розташованих усередині житлового будівництва | 37 |
| Додаток 7. | Паспорт водного господарства споживачів, розташованих в будівлях, що окремо стоять або прибудованих | 45 |
| Додаток 8. | Норматив плати за скид наднормативних забруднень у каналізаційну систему міста Дружківка | 54 |
| Додаток 9. | Перелік епідеміологічно-значимих об’єктів міста Дружківка | 55 |

1. Загальні положення

1.1. Ці «Правила приймання стічних вод  у каналізаційну мережу міста Дружківка Донецької області»  (далі – Правила) розроблені відповідно до:

- Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

- Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

- Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Водного Кодексу України;

- Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869;

- Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 № 465;

- Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженої наказом Держбуду України 19 лютого 2002 року № 37, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2002 № 402/6690;

- Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду України 19 лютого 2002 № 37, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2002 за  № 403/6691;

- Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 № 936/15627, із змінами та доповненнями, внесені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.03.2012 № 131;

- Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України КДП 204-12 Укр.-95, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995 № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995         № 231/767;

- Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.07.2009 № 37, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України від 14.08.2005 № 767/16783;

- Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15.12.1994 № 116, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 22.02.1994 №  313/523

- КНД 211.1.0.009-94 Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод. Основні положення;

- КНД 211.1.2.008-94 Гідросфера. Правила контролю складу і властивостей стічних та технологічних вод.

1.2. Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації, фізичних осіб-підприємців, незалежно від форм власності, відомчої належності й організаційно-правової форми, які скидають свої стічні води у каналізаційну мережу міста  Дружківка.

1.3. Ці Правила спрямовані на запобігання порушенням у роботі мереж і споруд указаної каналізаційної системи, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Споживачів.

1.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

головний каналізаційний колектор - трубопровід, який збирає стічні води від збірних колекторів та районних насосних станцій;

залповий скид у каналізацію - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують установлені цими Правилами  більш як у 20 разів;

збірний колектор - трубопровід, який збирає стічні води з окремих випусків та передає їх у головний каналізаційний колектор;

каналізація - сукупність споруд та мереж, призначених для відведення та очищення стічних вод;

каналізаційний випуск Споживача - трубопровід, яким стічні води Споживачів випускаються у збірний чи головний каналізаційний колектор;

контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску Споживача безпосередньо перед  приєднанням до збірного чи головного каналізаційного колектора;

локальна каналізація - сукупність каналізаційних споруд, призначених для відводу стічних вод окремого Споживача, території;

локальні очисні споруди - споруди для очищення стічних вод окремого Споживача, території до відповідних вимог;

місцевий Водоканал (далі Водоканал) - підприємство, що має на балансі або обслуговує систему міського водопроводу та каналізації;

об'єкт Споживача - окремо розташована територія Споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

споживач місцевого Водоканалу – юридична, фізична особа - підприємець, яка користується послугами централізованого питного водопостачання та (або) водовідведення. Споживачем місцевого Водоканалу також може бути інша юридична особа або суб’єкт господарювання, визначений законодавством України, а також філія та представництво юридичної особи на підставі надання їм відповідних повноважень. Поняття Споживач поширюється на водокористувачів, які не порушують вимоги цих Правил та користуються послугами місцевого Водоканалу у період врегулювання договірних відносин (в т. ч. у судовому порядку), а також інших випадках, передбачених законодавством України;

стічні води Споживачів - усі види стічних вод, що утворилися внаслідок їхньої діяльності після використання води в усіх системах водопостачання (господарсько-питного, технічного, гарячого водопостачання тощо), а також поверхневі та дощові води з території Споживача (з урахуванням субспоживачів);

субспоживач - водокористувач, який одержує воду з міської водопровідної мережі або скидає стічні води в міську каналізаційну мережу через мережі Споживача за укладеною з ним угодою та за погодженням з Водоканалом.

1.5. Ці Правила розроблені на підставі Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України (далі загальнодержавні Правила) та Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових стічних вод у системи каналізації населених пунктів (далі - Інструкція). В них установлюються допустимі концентрації (далі -ДК) для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися Споживачами в систему  каналізації, а також відображаються місцеві (для міста Дружківка) особливості приймання стічних вод Споживачів у міську каналізацію.

У цих Правилах також визначається порядок встановлення та стягнення плати за скиди промислових та інших стічних вод у каналізаційну мережу міста Дружківка .

1.6. Ці Правила згідно з Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" затверджуються Виконавчим комітетом міської ради міста Дружківка за поданням Водоканалу після погодження з Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища та відділом головного управління Держсанепідслужби м.Дружківка.

Ці Правила є обов'язковими для всіх Споживачів, яким Водоканал надає послуги з водовідведення, та які розташовані на території міста Дружківка.

1.7. Водоканал встановлює кожному Споживачеві режими і нормативи скиду забруднюючих речовин у систему каналізації міста Дружківка , які не підлягають погодженню з Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області та місцевими органами МОЗ України.

1.8. Водоканал приймає стічні води Споживачів до міської каналізації за умови, що показники якості стічних вод Споживача задовольняють вимогам цих місцевих Правил приймання та укладеного з Водоканалом договору на приймання стічних вод (договір на послуги водовідведення, далі - договір).

1.9. Кожен Споживач скидає стічні води в каналізаційну систему міста Дружківка  через окремий випуск з обов'язковим улаштуванням контрольних колодязів, розташованих за межами Споживача в місцях, що мають під'їзні дороги. Об'єднання випусків стічних вод від кількох Споживачів дозволяється тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Споживача.

Споживачі позначають контрольні колодязі ідентифікаційними табличками, на яких указується: назва Споживача, номер контрольного колодязя, місце розташування колодязя і відстань до нього (якщо табличка не знаходиться безпосередньо поряд з колодязем). Розташування контрольного колодязю наводиться у паспорті водного господарства Споживача.

1.10. Приймання в каналізацію стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Підприємств і приватного сектора, здійснюється тільки через зливні  станції Водоканалу. У разі відсутності зливних станцій, за згодою з Водоканалом, дозволяється здійснювати скид стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом, безпосередньо у каналізаційні колектори діаметром не менше 300 мм.

Підприємства або  приватні  власники сплачують Водоканалу за їх транспортування та очистку згідно з договором. Оплата виконується за тарифами, затвердженими для централізованого водопостачання та водовідведення.

1.11. Оплата споживачами за скид промислових стічних вод здійснюється згідно з Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженою наказом Держбуду від 19.02.2002 №37, зареєстрованою в Мін'юсті України 26.04.2002 за № 402/6690.

1.12. Каналізаційні випуски стічних вод до міської мережі водовідведення повинні бути обладнанні запломбованими запірними пристроями. У разі їх відсутності споживач в узгодженні з Водоканалом терміни виконує роботи з обладнання випусків запірними пристроями.

2. Права й обов'язки Водоканалу і Споживачів, які користуються послугами міської каналізації

2.1. Водоканал має право:

2.1.1. Розробляти, погоджувати та представляти на затвердження Виконавчому комітету міської ради міста Дружківка  Правила приймання стічних вод Споживачів, а також зміни і доповнення до них;

контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод Споживачів;

пред'являти Споживачам у встановленому порядку рахунки за скид понаднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнта кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень, при порушенні як загальнодержавних Правил, так і  цих Правил приймання;

здійснювати раптовий (у будь-яку годину доби), не погоджений  з Споживачем заздалегідь, відбір проб для контролю за якістю стічних вод, що скидаються (порядок та періодичність відбору проб, складений на підставі КНД 211.1.0.009-94, визначаються у додатку до цих Правил);

вимагати від Споживачів будівництва локальних очисних споруд при систематичному скиді понаднормативних забруднень, установлення на випусках стічних вод у контрольних колодязях (камерах) пристроїв для регулювання режиму скиду і визначення кількості та якості стічних вод згідно з цими  Правилами;

відмовляти в прийманні до каналізації додаткових об'ємів стічних вод або забруднюючих речовин при роботі очисних споруд каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень;

обмежувати скид стічних вод у міську каналізацію при невиконанні Споживачами (Субспоживачами) вимог  цих  Правил та заходів із нормалізації якості та режиму скиду стічних вод, а також при несвоєчасній оплаті ними послуг водовідведення;

2.1.2. Відключати:

2.1.2.1. Споживачів (Субспоживачів), окрім епідеміологічно-значимих  об’єктів згідно Додатку 9 до цих Правил,  від мереж  каналізації:

через 14 днів після письмового попередження у разі:

-   відсутності договору або ухиленні від укладання або продовження (переукладення) договору;

-   несплати або несвоєчасної оплати послуг;

-   невиконання  умов договору.

-   невиконання вимог цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;

негайно після усного попередження у разі:

- загрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд. При цьому за збитки Споживачів (Субспоживачів)  - порушників Водоканал відповідальності не несе;

2.1.3. Пред'являти Споживачам (Субспоживачам) претензії та позови (в установленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних каналізаційній мережі, а також виставляти рахунки за скид понаднормативних забруднень;

на компенсацію грошових сум, що були сплачені Водоканалом з причини порушення природоохоронного законодавстві, за рахунок тих Споживачів (Субспоживачів),  які порушували ці Правила та умови договору;

погоджувати проектну документацію на будівництво локальних очисних споруд Споживачів, провадити вибірковий контроль ефективності їх роботи та вимагати їх налагодження або реконструкції для досягнення вимог цих Правил;

застосовувати в разі порушень умов договору передбачені договором санкції та розірвання договірних відносин.

2.2. Водоканал зобов'язаний:

- забезпечити приймання, відведення і очистку стічних вод у межах розрахункових будівельних показників очисних споруд каналізаційній мережі міста Макіївка згідно з вимогами Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами у разі відповідності якості режиму скиду стічних вод Споживача умовам укладеного договору та цими Правилам та за умови відсутності заборгованості за послуги водовідведення;

- встановлювати кожному Споживачеві кількісні та якісні показники приймання стічних вод до міської каналізації, а також вимагати додержання певного режиму скиду стічних вод з урахуванням діючих вимог водокористування при укладанні договорів з Споживачами на послуги водовідведення;

- доводити Споживачам протягом місячного терміну після внесення змін до цих Правил зміни у вимогах до якісних показників стічних вод Споживачів, пов'язані із змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у водні об'єкти;

- здійснювати нагляд за технічним станом системи каналізації міста Дружківка, умовами скиду стічних вод Споживачів та за виконанням Споживачами вимог цих Правил та умов  договору.

2.3. Споживачі мають право:

- користуватися послугами міської каналізації з приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання Споживачів до каналізаційної мережі  відповідно до загальнодержавних Правил, та укладеного договору;

- перевіряти розрахунки допустимих концентрацій забруднюючих речовин в своїх стічних водах,  виконані Водоканалом, та оскаржувати їх;

- звертатися до господарського суду з оскарженням неправомірно (на їх погляд) виставлених рахунків та звертатися з проханням по проведенню додаткового контрольного аналізу своїх стічних вод, з оплатою за свій рахунок.

2.4. Споживачі зобов'язані:

- виконувати в повному обсязі вимоги загальнодержавних Правил, цих Правил та договору, своєчасно оплачувати рахунки Водоканалу за надані послуги;

- дотримуватись установлених Водоканалом кількісних та якісних показників стічних вод на своїх каналізаційних випусках;

- оплачувати рахунки за скид понаднормативних забруднень при порушенні встановлених показників;

- виконувати на вимогу Водоканалу до визначеного терміну попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах  з обов'язковою утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів, якщо стічні води Споживача не задовольняють вимогам цих Правил. (Якщо Споживач не може забезпечити на даний час виконання  вимог цих  Правил за деякими показниками, він може укласти угоду про тимчасове приймання таких стічних вод на окремих умовах згідно з розділом 7 цих Правил);

- при збільшенні об'ємів стічних вод - звернутися до Водоканалу за одержанням нових технічних умов на приймання стічних вод Споживача до міської каналізації, одержання дозволу та переоформлення договору;

- надавати працівникам Водоканалу необхідну інформацію щодо своєї системи каналізації, допомогу при відборі проб стічних вод підприємства, вивченні режиму їх скиду, обстеженні системи каналізації підприємства та локальних очисних споруд;

-	при порушенні вимог цих Правил вживати необхідних заходів для усунення порушень, а також інформувати про це Водоканал та органи охорони природи;

- компенсувати збитки, заподіяні стічними водами системі міської каналізації, водному об'єкту або іншим Споживачам міської каналізації;

- брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж своїми силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи міської каналізації у разі погіршення технічного стану та аварійних руйнувань системи міської каналізації з вини Споживача;

- здійснювати регулярний лабораторний контроль за якістю, кількістю, режимом скиду стічних вод та на вимогу Водоканалу надавати відповідні звітні дані;

- подавати до Водоканалу інформацію про кількість та якість стічних вод, що скидаються до системи каналізації, окремо по кожному випуску. Перелік показників, кратність проведення лабораторних досліджень та порядок подання до Водоканалу інформації встановлюються Водоканалом залежно від виду діяльності Споживача й обсягів водовідведення. Інформація повинна подаватися до Водоканалу у письмовому вигляді до 5-го числа наступного за звітним місяця. За достовірність інформації несе відповідальність особисто Споживач. Лабораторний аналіз стічних вод споживачів може здійснювати будь-яка лабораторія, акредитована в області контролю стічних вод.

2.5. Приєднання мереж водовідведення Субспоживачів до мереж Споживачів здійснюється згідно з порядком, наведеним у цих Правилах.

2.6. Надання послуг водовідведення Субспоживачам виконується з додержанням вимог цих Правил.

3. Відповідальність і заходи впливу за порушення правил

3.1. Відповідальність Водоканалу та Споживачів, які користуються послугами міської каналізації, визначається актами чинного законодавства та умовами договорів.

3.2. У разі стягнення з Водоканалу органами Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області збору за понадлімітні обсяги скидів згідно з пунктом 8 Порядку або відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення природоохоронного законодавства, відповідно до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, Водоканал може пред'являти регресний позов на всю суму збитків Споживачам, з вини яких це сталося.

3.3. При необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод Споживачів кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кзаг. Розподіляють між Споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил і з вини яких сталося їх руйнування, згідно з формулою:

де Kі – відшкодування заподіяних збитків і-м Споживачем на відновлення руйнованих мереж і споруд, тис.грн.;

Qi – середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий Споживач,  куб.м/добу;

Ші – сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними  властивостями, стягнута Водоканалом за останні три роки з і-го  Споживача, тис.грн.

3.4. Розрахунок участі Споживачів у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує Водоканал та подає на затвердження виконавчому комітетові міської ради міста Дружківка , який приймає рішення про першочергові відновлювальні роботи. Якщо Споживач відмовляється від участі в цих роботах, Водоканал застосовує до нього заходи, передбачені договором.

3.5. При засміченні каналізаційних мереж забрудненнями Споживачів (жирами, осадами, грубо дисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності міської каналізаційної мережі, Споживачі відшкодовують витрати на проведення робіт з  відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів з притягненням їх сил та засобів.

3.6. За розміщення осадів та мулів (відходів), що утворюються на очисних спорудах каналізації, на спеціально обладнаних спорудах для їхньої подальшої обробки (мулові площадки, мулові пруди, осадонакопичувачі, компостні площадки, піскові площадки тощо), які знаходяться на балансі Водоканалу, збір за забруднення навколишнього природного середовища у цій частині не стягується за умови наявності погодженого з Держуправлінням охорони  навколишнього природного середовища в Донецькій області перспективного плану заходів щодо їх подальшої утилізації або знешкодження.

3.7. При визначенні неможливості використання осадів та мулів через їх непридатність до використання у сільському господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) та необхідності розміщення осадів та мулів на спеціальних полігонах кошторисна вартість цих робіт (разом із збором за забруднення навколишнього природного середовища) розподіляється серед Споживачів, що винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів.

Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного Споживача виконується за формулою:

де Ві - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м Споживачем;

Взаг. - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів, тис.грн.;

Пі - скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, і-м Споживачем, т;

- сумарні скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, усіма Споживачами, т.

Участь Споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається у порядку, передбаченому пунктом 3.4.

4. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються у міську каналізацію

4.1. До системи каналізації міста Дружківка  приймаються стічні води Споживачів, які не порушують роботу каналізаційних мереж та споруд, забезпечують безпеку їх експлуатації та можуть бути знешкоджені разом із стічними водами міста відповідно до вимог і нормативів Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами.

4.2. Стічні води, які підлягають прийманню до міської каналізаційної мережі, не повинні:

- містити горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші;

- містити речовини, які не  піддаються біологічному  розкладу, у концентраціях не перевищуючих ПДК водних об’єктів;

- містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічному розкладу;

- містити речовини, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічній очистці стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методи аналітичного контролю;

- містити небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення;

- містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі СПАР), які важко руйнуються;

-  мати температуру вище 40 град. С;

- мати рН нижче 6,5 або вище 9,0;

- мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біологічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК 5) більше ніж у 2,5 раза;

- мати БСК, з перевищенням проектних значень, або величини за розрахунком ДК;

- містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами, (Додаток 1).

4.3. Категорично забороняється скидати у міську каналізаційну мережу:

- кислоти, розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні зі стічними водами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю, ціанисті сполуки, легко летючі вуглеводні та інші токсичні, горючі та вибухонебезпечні речовини;

- концентровані регенераційні, маточні та кубові розчини, а також конденсат, нормативно чисті, дренажні, поливально-мийні та дощові води (при повній роздільній системі каналізації);

- стічні води, у яких містяться радіоактивні, токсичні речовини, епідеміологічні небезпечні, вірусні та бактеріальні забруднення, у т.ч. стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень;

- будівельне сміття, тверді побутові відходи, сторонні предмети та речі;

- стічні води Споживачів, взаємодія яких може призвести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних у воді речовин.

Такі стічні води перед випуском у міську каналізацію повинні бути знешкоджені та знезаражені на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або похованням утворених осадів.

4.4. Стічні води Споживачів, що скидаються асенізаційним транспортом у зливні станції, повинні  відповідати вимогам загальнодержавних та цих Правил (розділ 10).

4.5. Якщо кількість і склад стічних вод Споживача значно змінюються протягом доби та перевищують допущені до скиду концентрації забруднюючих речовин, Споживачі повинні встановлювати спеціальні ємності - усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

4.6. Відповідальність за кількісні та якісні показники стічних вод Споживачів-орендарів нежитлових приміщень та виробничих споруд і комплексів несе Споживач-орендодавець.

4.7. Споживач, який допускає у свою каналізаційну мережу стічні води іншого Споживача або Субспоживача, несе перед Водоканалом відповідальність за кількісні та якісні показники усієї суміші стічних вод на своєму каналізаційному випуску.

Вимоги до складу та властивостей стічних вод Споживачів при скиді у каналізаційну мережу міста Дружківка наведені у  додатку 1.

5. Визначення допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів

5.1. ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів визначені, виходячи з таких умов:

- ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на випусках Споживачів);

- ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічної очистки (на вході в ці споруди);

- величини лімітів на скид забруднюючих речовин у водойму, які встановлені Водоканалу Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області у дозволі на спеціальне водокористування.

З цих трьох величин найменша встановлюється як ДК.

Розрахунок ДК забруднюючих речовин, виходячи з вимог допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, не проводиться за відсутністю рішення виконавчих органів місцевих Рад про утилізацію осадків стічних вод як органічних добрив.

Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів проведений для міських очисних споруд, що експлуатуються ТорецькимВУВКГ (Додаток 1).

5.2. При визначенні ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК в каналізаційній мережі (лімітуючий чинник – вимоги каналізаційної мережі) ДК приймалися за даними додатка 1 до загальнодержавних Правил.

5.3. При визначенні ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК в спорудах біологічної очистки (лімітуючий чинник – вимоги БОС) розрахунок виконувався за формулою:

г/куб.м.

де Сі – ДК забруднюючої речовини в аеротенку, г/куб.м (приймається за даними додатка 2 до загальнодержавних Правил);

Q – середньодобова витрата стічних вод на вході на очисні споруди, куб.м/добу;

∑Qn – середньодобова витрата стічних вод Споживачів, які можуть містити це забруднення, куб.м/добу;

Сі гп – концентрація забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах, г/куб.м. Приймається у відповідності до  загальнодержавних Правил за фактичними середніми даними  експлуатаційної служби Водоканалу. За відсутності таких даних приймається: для азоту амонійного – 20 г/куб.м;  заліза загального – 2 г/куб.м; жирів – 30 г/куб.м; СПАР – 5 г/куб.м; хлоридів – додатково 50 г/куб.м до вмісту в джерелі водопостачання; фосфатів – 10 г/куб.м; для інших речовин, регламентованих ДсанПіН №2.2.4-171-10, за середньорічним умістом у водопровідній воді.

5.4. ДК конкретного забруднення за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Лзаг, т/рік) розраховують за формулою:

г/куб.м,

, т/рік – частка ліміту, яка  припадає

на господарсько-побутовий стік населеного пункту;

365 - кількість днів у році;

Qгп – середньодобова витрата господарчо-побутових стічних вод  даного міста;

Σ Qn - середньодобова витрата стічних вод Споживачів, які можуть містити це забруднення, куб.м/добу;

Кр-коефіцієнт ефективності видалення даного забруднення на очисних спорудах.

Значення коефіцієнта Кр приймають згідно з фактичними даними для міських КОС Торецького ВУВКГ,  а за їх відсутності - за додатком 2 до загальнодержавних Правил.

5.5.Якщо Виконавчим Комітетом міської Ради міста Дружківка Донецької області за погодженням з органами МОЗ України буде прийняте рішення про утилізацію осадів стічних вод як органічних добрив, то виконується додатковий розрахунок ДК важких металів у стічних водах Споживачів за допустимою концентрацією важких металів в осадах стічних вод (лімітуючий чинник -  метали в осадах), що утворюються на міських каналізаційних очисних спорудах (МКОС), розрахунок виконується за формулою:

ДКі вм = [(Сі вм – Сівм гп) * Q / Σ Qn ] + Сі вм гп, г/куб.м,

де Ci вм - ДК важкого металу на вході МКОС, г/куб.м. Розраховується за формулою:

Сі вм = [( q1K1 + q2K2 ) * Сі ос] / (КР * Q), г/куб.м,

де q1 та q2 - кількість сирого осаду, що затримується у первинних            відстійниках, та кількість активного мулу, що затримується у  вторинних відстійниках, т/добу;

К1 - коефіцієнт перерахунку сирого осаду первинних відстійників на

суху речовину, К1 = (100 – W1)/100, де  W1 - вологість сирого осаду, %;

К2 - коефіцієнт перерахунку надлишкового активного мулу вторинних

відстійників на суху речовину, К2 = (100 – W2)/100, де W2 –

вологість надлишкового активного мулу, %;

Сі ос - допустимий вміст важкого металу в осадах, г/т сухої речовини. Приймається за даними додатка 3 до загальнодержавних Правил;

Кр - коефіцієнт ефективності видалення важкого металу МКОС. Приймається за середніми фактичними даними експлуатації очисних споруд. За їх відсутності - за даними додатка 3 до загальнодержавних Правил;

Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на очисні споруди, куб.м/добу;

Σ Qn - середньодобова витрата стічних вод Споживачів, які можуть містити це забруднення, куб.м/добу;

Сі вм гп - концентрація важкого металу в господарсько-побутових стічних водах, г/куб.м. Приймається за середньорічним умістом у водопровідній воді               міст Донецької області.

За відсутності конкретних даних про кількість осадів первинних та вторинних відстійників загальна кількість осадів стічних вод приймається 0,01 Q (1% від середньодобової витрати стічних вод), вологість - 96,2%.

6. Правила та порядок приймання рідких нечистот на зливні станції

6.1. До рідких відходів відносяться рідкі нечистоти, помиї та інші побутові стоки.

6.2. Перевезення рідких відходів від місця їхнього скидання до зливної станції здійснюється тільки спеціалізованими машинами.

6.3. Згідно з п. 4.61. (БНіП 2.04.03-85 “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди”), скид рідких відходів здійснюється тільки на зливних станціях. Згідно з п. 4.64  (БНіП 2.04.03-85 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди») на зливних станціях відношення кількості води, що додається до кількості рідких відходів, належить приймати 1:1. Слід передбачити   30 % загальних витрат на миття транспортних засобів брандспойтами, 25 % - на розведення рідких відходів в каналі біля приймальної воронки та 45 % - у відділені ґрат і на створення водяної завіси.

6.4. Ці Правила поширюються на всі види рідких відходів, що надходять у міську каналізацію через зливні станції, від діючих підприємств та підприємств, що будуються і реконструюються, організацій та  установ усіх форм власності, від приватних домовласників. Необхідно керуватися цими Правилами при проектуванні нових та реконструкції старих підприємств.

6.5. Об’єми водовідведення формуються на основі затверджених органами місцевого самоврядування норм водоспоживання з урахуванням ступеню упорядження і кількості мешканців (працюючих), але не менше 25 л/добу на 1 людину (БНіП 2.04.03-85 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди» п.2.4.).

6.6. Відповідно до вимог СанПіН 42-128-4690-88 для збирання рідких відходів в районах, що не каналізовані, влаштовуються дворові помийниці, які повинні мати водонепроникний вигріб та наземну частину з кришкою і гратами для відділення твердих фракцій. Для зручності очистки ґрат передня стінка помийниці повинна зніматися або відкриватися. Якщо присутні дворові убиральні, вигріб може бути спільним.

6.7. Стоки вигрібних ям не повинні містити значні механічні домішки і пісок. БСК5 не повинно перевищувати 1000 мг/л.

6.8. В умовах децентралізованого водопостачання дворові вигрібні ями мають бути віддалені від водопровідних колодязів на відстань не менше 50 метрів.

6.9. Відповідно до вимог СанПіН 42-128-4690-88 глибина вигребу залежить від рівня ґрунтових вод, але не повинна бути більше за 3 метри.

Не допускається наповнення вигребу нечистотами більше ніж на 0,35 метра від поверхні землі. Вигріб належить очищати по мірі його заповнення, але не рідше 1 разу на півроку. При порушенні правил експлуатації вигрібних ям (розлив нечистот, чи перехід рідких відходів у тверду фазу), сплата за вивіз та приймання рідких відходів здійснюється за встановленим тарифом з коефіцієнтом кратності К=10 (коефіцієнт кратності включає основний тариф).

6.10. Відповідно до вимог СанПіН 42-128-4690-88 не каналізовані убиральні і вигрібні ями повинні дезінфікуватися. Склад дезінфікуючого розчину: хлорне вапно (10%), нафталізол (10%), креолін (5%), метасілікат натрію (10%), гіпохлорит натрію (3-5%), лізол (5%). Час контакту не менше 2 хвилин і не рідше 1 разу в півроку.

Забороняється застосовувати сухе хлорне вапно (виняток складають харчові об'єкти і медичні лікувально-профілактичні заклади).

6.11.Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.

6.12. Забороняється скидати у вигрібні ями і на очисні споруди дощові і розталі води, осади із шламонакопичувачів, жироуловлювачів та нафтоулавлювачів.

6.13.Перевезення рідких відходів до місця їхнього скидання (зливної станції) здійснюється силами Водоканалу, підприємства або особи, які мають відповідний дозвіл, що в подальшому іменується - Перевізник.

6.14. Перевізник зобов'язаний одержати в Водоканалі узгодження на цей вид діяльності за умовою оплати витрат Водоканалу на злив і очищення рідких відходів. Узгодження видається терміном на один рік. Перевізник зобов'язаний надати Водоканалу перелік Споживачів, що користуються його послугами, та щомісячно дані про якісний склад і об'єм їх стоків.

6.15. Споживач або Перевізник зобов'язаний надати Водоканалу дані про хімічний склад, об'єми стоків і одержати дозвіл на скидання на зливні станції Водоканалу.

6.16. При вивозі рідких відходів Перевізником укладається договір на вивіз, злив між Споживачем і Перевізником. Договір на очищення рідких відходів в цьому випадку укладається між Водоканалом та Споживачем.

При вивозі рідких відходів безпосередньо Водоканалом договір між ним та Споживачів укладається  на вивіз, злив та очищення стічних вод.

6.17. Основні дані щодо вигрібних ям заносяться в Санітарні паспорти, що є невід'ємною частиною Договорів на вивіз рідких відходів (додаток 4).

6.18.При зміні найменування Споживача або Перевізника, а також при зміні розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів, Споживач або Перевізник зобов'язаний у триденний термін офіційно повідомити про зміни Водоканалу.

6.19.Водоканал здійснює технічний і санітарний контроль за виконанням вимог цього розділу.

6.20. При порушенні правил скидання рідких відходів Споживач або Перевізник оплачує послуги, надані за встановленим тарифом, з коефіцієнтом кратності К=5 (коефіцієнт кратності включає основний тариф).

6.21. Споживачі несуть  встановлену  законодавством та умовами договорів відповідальність за порушення вимог цих Правил.

6.22. Підключення Споживачів, що мають вигрібні ями, до міської каналізаційної мережі проводиться у встановленому порядку, при наявності письмового Дозволу Водоканалу.

6.23. Споживач зобов'язаний забезпечити  вільний проїзд до вигрібної ями. Якщо проїзд відсутній, Водоканал або Перевізник не несуть відповідальності за не вивезення рідких відходів.

7. Порядок укладання договорів про скид стічних вод у систему каналізації

7.1. Підключення нових Споживачів до системи каналізації дозволяється лише за наявності проекту приєднання до мереж міської каналізації, розробленого у відповідності до чинних норм проектування та узгодженого з Водоканалом у встановленому порядку. Приймання стічних вод Споживачів у систему каналізації здійснюється за договорами та одержаним дозволом на скид стічних вод (додаток 2, 3).

7.2. Споживачі, які приєднані до системи каналізації, для укладання договору про приймання стічних вод подають Водоканалу не менше ніж за місяць до початку скиду стічних вод або закінчення терміну попереднього договору:

- лист на перезаключеня договору;

- розрахунок - заявку на потрібну кількість води по кожному вводу;

- акти меж обслуговування;

- схему зовнішніх мереж водопостачання в масштабі 1:500 з прив’язкою до місцевості мереж та споруд;

- розрахунок - заявку на скид стічних вод з вказівкою плануємого об’єму стоків, графіку їх скидів і характеристики якісного складу стічних вод окремо по кожному випуску;

- генплан об’єкту в масштабі 1:500 з каналізаційною мережею і випусками в міську каналізаційну мережу, з вказівкою місце розташування контрольних колодязів;

- індивідуальні норми водоспоживання на одиницю продукції або наданих послуг (термін дії 3 роки);

- паспорт водного господарства з необхідними додатками (термін дії 3 роки)      (додаток 6,7);

- відомості про площу зайнятої ділянки;

- розрахунок додаткового обсягу стічних вод, що неорганізовано потрапляє у періоди дощів та сніготанення в мережі водовідведення Споживача;

- платіжні реквізити споживача і вищестоящої організації – юридичної особи, відомості платника ПДВ;

- копію або витяг з документів, які підтверджують юридичний статус Споживача, повне найменування (при відсутності на Підприємстві або у випадку внесення змін в установчі документи Споживача);

- копію довідки про включення в Єдиний Державний реєстр підприємств і організацій України (при відсутності на Підприємстві);

- доручення від вищестоящої організації на право підписання договору (для Споживачів, які не мають статусу юридичної особи);

- доручення або виписку з наказу Споживача про призначення осіб, які уповноважені підписувати акти реалізації, акти відбору проб каналізаційних стоків та приймати участь при відборі проб;

- копії паспортів приборів обліку води і стоків, актів держповірок цих приборів;

- проект вводу водопроводу та вузла обліку води;

- копію договору з атестованою лабораторією про щомісячний лабораторний аналіз якості стічних вод або відомостей про наявність власної атестованої лабораторії стічних вод.

При реконструкції, розширенні або будівництві водоспоживаючих об'єктів Споживачі зобов'язані:

- отримати у Водоканалі технічні умови для каналізування об'єкта у відповідності до "Інструкції про порядок видачі технічних умов на приєднання споживачів до систем господарсько-питного водопостачання та каналізації", затвердженої наказом Держжитлокомунгоспу України від 02.12.1992 № 67;

- погодити у Водоканалі проектну документацію;

- після закінчення будівництва отримати дозвіл Водоканалу на скид стічних вод у відповідності до цих Правил.

Дозвіл надається Споживачу після надання їм паспорту водного господарства, норм водоспоживання та водопостачання на одиницю продукції або наданих послуг, схем, плану природоохоронних заходів.

Термін дії договору та дозволу на скид стічних вод має чинність на період збереження кількості та складу стічних вод Споживача, але не більше 3 років.

7.3. Відсутність будь-якого документу розглядається як несанкціоноване підключення до каналізаційної мережі міста. Перелік необхідної документації уточнюється в залежності від статусу юридичної особи.

На період оформлення дозволу має бути укладено тимчасовий договір з Споживачем .

7.4. Істотними умовами договору на скид (приймання) стічних вод Споживачів у систему каналізації є:

- обсяги та режим скиду стічних вод;

- розмір та порядок оплати послуг водовідведення;

- ДК забруднюючих речовий у стічних водах, що скидаються Споживачем;

- розмір та порядок плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями (з перевищенням ДК забруднюючих речовин) - визначається за Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скиди промислових стічних вод у системи каналізації населених пунктів;

- права та обов'язки сторін договору;

- відповідальність сторін договору.

При необхідності у договорі або у додатках до нього (карти, плани або схеми) також здійснюється територіальне розмежування відповідальності Споживачів і Водоканалу за ділянки мережі каналізації.

За згодою сторін договору в ньому можуть бути зазначені інші істотні умови.

7.5. Підставами для відмови в укладенні договору на скид (приймання) стічних вод Споживача у систему каналізації є:

- забруднення стічних вод речовинами, скид яких у каналізаційні мережі заборонений розділом 4 загальнодержавних Правил;

- значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення технологічних процесів очищення стічних вод;

- перевантаження (вичерпання пропускної спроможності) каналізаційної мережі або очисних споруд.

7.6. Якщо Споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил  за деякими показниками, він звертається до Водоканалу з обґрунтованим проханням про приймання таких стічних вод з доданням графіка заходів доведення якості та режиму їх скиду до встановлених показників.

Водоканал розглядає ці обґрунтування у 15-денний строк і може прийняти рішення про укладення договору про приймання наднормативно забруднених стічних вод, установивши для цього Споживача плату за скид понаднормативних забруднень згідно з Інструкцією про встановлення та стягнення плати, яка справляється за скиди промислових стічних вод у системи каналізації.

7.7. Договір про приймання стічних вод у міську каналізацію розробляє Водоканал у 30-денний строк з моменту подачі Споживачем листа-заявки відповідно до Правил користування (п. 1.1), документів відповідно до п. 7.2. цих Правил, лімітів скиду забруднень у водойми, установлених Водоканалу органами Держуправління  екології та природних ресурсів в Донецькій області, та передає два примірники договору Споживачу.

7.8. У 20-денний строк Споживач зобов'язаний оформити договір зі свого боку та повернути один примірник договору Водоканалу. Договір набирає чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних умов та підписання сторонами, якщо в договорі не передбачено пізнішого терміну.

Договір укладається на термін не більше одного року та подовжується, якщо за місяць до його закінчення не надійшло заяви однієї з сторін про його анулювання або перегляд, але не більше ніж на 1 рік.

7.9. Усі майнові спори стосовно договору розв'язуються згідно з чинним законодавством України.

7.10. В разі відсутності договору між Споживачем і водоканалом на скид (приймання) стічних вод Vдог=0, і весь обсяг стоків приймається як Vп дог. з оплатою по п'ятикратному тарифу; при цьому величина плати за скид стічних вод розраховується:

Пс = 5 Т * Vпдог .

8. Порядок контролю за скидом стічних вод у міську каналізацію

8.1. Споживачі зобов'язані здійснювати контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи міської каналізації. Перелік забруднень, на наявність яких провадиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються Водоканалом, згідно         додатку 5 до цих Правил.

За наявності локальних очисних споруд Споживачі повинні здійснювати кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять, очищених стічних вод та враховувати об'єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у Споживача не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб Споживачами мають бути погоджені з Водоканалом, а методики проведення аналізів - з органами державного нагляду (Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області).

Споживачі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998       № 391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу навколишнього природного середовища" зобов'язані збирати і безстроково зберігати первинні дані з якості стічних вод, обробляти, узагальнювати та безкоштовно надавати додатково до форм статистичної звітності дані спостережень та іншу інформацію на запит органів державної виконавчої влади.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат повинні фіксуватися у робочих журналах, які зберігаються у Споживача безстроково.

8.2. Споживачі повинні щомісяця (до 5-го числа наступного за звітним) подавати до Водоканалу інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до міської каналізації. Інформацію підписують керівник Підприємства та особа, відповідальна за водовідведення. Керівник Підприємства несе відповідальність за достовірність інформації.

У випадку відмови Споживача подавати Водоканалу інформацію про якісний склад стічних вод, Водоканал має право самостійно виконати аналіз стічних вод з оплатою за проведені роботи за рахунок Споживача. Якщо Споживач відмовляється оплачувати Водоканалу цей рахунок, то об’єм скинутих стічних вод вважається не облікованим та понадлімітним – за місяць, у якому проводився аналіз.

8.3. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів шкідливих речовин, проведення аварійно-відновлювальних робіт Споживачі повинні негайно інформувати Водоканал, місцеві органи Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області та Держсанепіднагляду.

8.4. Споживачі, які скидають стічні води до міської каналізації, повинні забезпечити  можливість проведення Водоканалом у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод, включаючи надання необхідних відомостей та експлуатаційного персоналу.

8.5. Водоканал здійснює контроль за витратою та якістю стічних вод, що скидають Споживачі у каналізаційну мережу. Періодичність відбору контрольних проб визначається у планах-графіках контролю стічних вод, затверджених керівником Водоканалу не менше ніж 1 раз на три місяці. Цю роботу організовує адміністрація Водоканалу, яка розробляє інструктивні документи щодо контролю за стічними водами Споживачів. Документи затверджуються керівником Водоканалу. Адміністрація Водоканалу повинна передбачити виділення відповідних трудових та матеріальних ресурсів, обладнання, транспортних засобів, виходячи з потреби контролю обсягів та якості стічних вод кожного Споживача не менше одного разу на три місяці.

8.6. Позаплановий контроль стічних вод Споживачів забезпечується:

- при аварійних (залпових) скидах забруднюючих речовин в міську каналізацію;

- за проханням Споживача. В цьому разі усі витрати Водоканалу, які зв’язані з відбором, транспортуванням і аналізом стічної води, сплачуються Споживачем.

8.7. Кількість стічних вод, що скидають Споживачі в міську каналізацію, визначається згідно з договором відповідно до Правил користування (п. 1.1).

8.8. Кількість стічних вод, прийнятих від кожного Споживача до міської каналізації визначається:

а) за кількістю води, що надходить з водопровідної мережі та місцевих джерел, згідно з показниками  водолічильників, а в разі відсутності останніх:

- за добовою продуктивністю насосів,

- за дебітом свердловин,

- на підставі витрат води на технологічні потреби,

- на підставі замірів кількості стічних вод, що надходять до міської каналізації;

б) за кількістю води, що надходить від інших підприємств або передана ними, за договірною, обліковою (звітною) та/або розрахунковою документацією відпуску - приймання води;

в) з додатковою кількістю стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних осадків, сніготанення та здійснення поливальне – мийних робіт і неорганізовано попадає в мережі водовідведення виробника, визначається відповідно до вимог п. 4.10–4.13 Правил користування (п. 9.3 цих Правил).

Порядок визначення кількості стічних вод Споживача встановлюється Водоканалом.

8.9. При виявленні забруднень понад встановлених нормативів  розрахунковий обсяг стічних вод з понаднормативним забрудненням визначається відповідно до вимог п. 9.11 цих Правил .

8.10. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Споживачів використовуються як дані лабораторії Водоканалу, так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями місцевих органів  охорони навколишнього природного середовища або іншими лабораторіями, акредитованими у даній галузі.

8.11. При проведенні вимірювань на випусках стічних вод Споживачів засоби вимірювань повинні бути повірені органами Держстандарту України та зареєстровані у Водоканалі.

8.12. З метою контролю якості стічних вод Споживачів Водоканал здійснює відбір разових проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень. Відбір контрольних проб стічних вод Споживачів виконується уповноваженими представниками Водоканалу, що фіксується у спеціальному журналі або акті, який підписують як представники Водоканалу, так і представник Споживача.

У разі неявки уповноваженого представника Споживача або при його відмові підписати акт останній підписується представниками Водоканалу із зазначенням прізвища представника Споживача, який відмовився підписати акт.

8.13. При відмові Споживача виділити відповідальну особу для відбору проб, зволіканні з допуском представника Водоканалу на територію Споживача (більш ніж 30 хвилин після його прибуття), відсутності контрольних колодязів або неможливості доступу до них, створенні перешкод у відборі проб з боку представників Споживача, Водоканал виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності К = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинене дане порушення.

8.14. При виявленні перевищення ДК забруднень, установлених договором, дозволом та цими Правилами, Водоканал після закінчення аналізу направляє Споживачу повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднень (листом або телефонограмою) у термін не більше 15 днів. Після виявлення перевищення ДК Водоканал згідно з Господарським процесуальним кодексом України направляє Споживачу претензію, до якої додаються: копія акта про відбір проби, копія результатів аналізу стічних вод, розрахунок величини додаткової плати за скид стічних вод (передаються лише ті документи, що відсутні у Споживача).

8.15. Порядок відбору проб стічних вод на аналіз, порядок їх оформлення, а також порядок проведення аналізу проб визначається на підставі наступних нормативних документів:

Правила приймання  стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст та селищ України, затверджені наказом Держбуду України № 37 від 19.12.2002р.;

КНД 211.1.2.008-94   Гiдросфера. Правила контролю складу i властивостей стічних та технологічних вод;

КНД 211.1.0.009-94  Гiдросфера. Відбір проб для визначення складу i  властивостей стічних та технологічних вод;

ИСО 5667/1 Качество  воды. Отбор проб. Часть 1. Руководство по разработке программ  отбора проб;

ИСО 5667/2 Качество воды. Отбор проб. Часть 2. Руководство по методам отбора проб;

ИСО 5667/3 Качество воды. Отбор проб. Часть 3. Руководство по хранению и обработке проб;

ИСО 5667/10 Качество воды. Отбор проб. Часть 10. Руководство по отбору проб сточных вод;

КНД 211.1.4.017-95 - КНД 211.1.4.043-95  Методики визначення складу, властивостей і забруднюючих речовин у стічних водах.

9. Встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у систему міської каналізації

9.1. Водоканал здійснює скид у водні об’єкти  Донецької області очищених стічних вод з вмістом забруднюючих речовин у відповідності до лімітів, що встановлюються Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області

Споживачі скидають стічні води у каналізаційну мережу міста Дружківка та сплачують за послуги відповідно до договорів з Водоканалом. Договори укладаються на підставі цих місцевих Правил, загальнодержавних Правил та Інструкції.

Споживачі повинні повністю покрити всі витрати Водоканалу, пов'язані з транспортуванням і очищенням стічних вод та справлянням збору за забруднення навколишнього природного середовища (далі - збір). При недотриманні вимог договору та цих Правил - сплатити Водоканалу плату за скид понаднормативних забруднень, а також відшкодувати збитки, заподіяні через порушення режиму скиду і допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах, які скидаються Споживачами.

Контроль за прийманням стічних вод Споживачів у каналізаційну мережу здійснює Водоканал.

9.2. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод цим Правилам та умовам укладеного договору Споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії Споживачів і вказаним у договорі. Обсяги стічних вод Споживачів, які підлягають оплаті, визначають згідно з цими  Правилами і вказуються у договорі.

Додаткові обсяги стічних вод Споживачів (не враховані договором), що надходять до міської каналізації, потребують додаткових витрат матеріальних та енергетичних ресурсів на їх транспортування та очищення.

Загальнодержавним Порядком передбачена сплата збору за понадлімітні обсяги скидів забруднюючих речовин у водойми у п’ятикратному розмірі.

Споживачі сплачують Водоканалу за скид об’ємів стічних вод, які перевищують указані в договорі, у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу відповідно до умов договору.

Споживачі, що здійснюють скид та не мають договору (або при закінченні строку його дії), та при відсутності дозволу (або закінчення строку його дії) сплачують Водоканалу в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу за весь обсяг скинутих за час відсутності договору та дозволу на скид стічних вод,  відповідно до цих  Правил.

9.3. Середньорічний об’єм стічних вод, що утворюється в наслідок випадання  атмосферних осадків, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт і неорганізовано попадає в мережі водовідведення  виробника, визначається  відповідно  до вимог  пунктів 4.10 - 4.13 «Правил користування  системами  централізованого комунального  водопостачання  та водовідведення  в населених пунктах України», якщо технічний стан каналізаційних колодязів, що утримують на своєму на балансі Споживачі не відповідає «Правилам технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України», що підтверджується актом обстеження представниками міськводоканалу, Споживача та незалежної сторони.

У разі наявності на території Споживачів справної, діючої системи дренажної (зливової)     каналізації, розрахунковий обсяг стічних вод  розподіляється таким чином:

80% об’ємів поверхневих стічних вод потрапляє в справну дощову каналізаційну мережу,

20% - потрапляє в мережу хоз-фекальної та виробничої каналізації Споживача та (або) виробника послуг.

Організоване відведення поверхневих стічних вод з території Споживача безпосередньо в каналізаційні мережі Водоканалу заборонено. У разі організованого скиду поверхневих стічних вод з території Споживача загальний коефіцієнт скиду приймати 0,8 – 1.

9.4. Нормативи плати за скид понаднормативних забруднень у системи каналізації населених пунктів (Нп) установлюються на рівні виробничої собівартості очищення 1куб.м стічних вод з умістом забруднень у межах установлених в цих Правилах допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Виробнича собівартість очищення 1 куб.м стічних вод визначається згідно з Порядком формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

9.5. Величина плати за скид стічних вод у систему міської каналізації (Пс) розраховується Водоканалом за формулою:

Пс = Т * Vдог + 5Т * Vп дог + Vпз * Кк * Нп

де Т - тариф, установлений за надання послуг водовідведення Споживачам, віднесеним до відповідної категорії абонентів, грн./куб.м;

Vдог- обсяг скинутих Споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, куб.м;

Vп дог - обсяг скинутих Споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, куб.м;

Vпз - обсяг скинутих Споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, куб,м;

Кк - коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми;

Нп- встановлений норматив плати за скид понаднормативних забруднень у систему каналізації, грн./куб.м.

9.6. При перевищенні рівня вмісту забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів, що скидаються у систему каналізації, порівняно з встановленими у цих  Правилах, Споживачі сплачують Водоканалу плату за скид понаднормативних забруднень, яка нараховується за нормативом плати за очищення 1 куб.м стічних вод з умістом забруднень у межах допустимих концентрацій (Нп), обсягом скинутих понаднормативно забруднених стічних вод (Vпз) та коефіцієнтом кратності (Кк), який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми:

9.6.1. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності  Кк= 20.

9.6.2. За відхилення показника рН від установлених меж на одну одиницю застосовується Кк = 2; на 2 та більше одиниць - Кк =10.

9.6.3. За перевищення відношення ХСК/БСК5 <= 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою:

Кк= [ХСК/(2,5 * БСК5)] – 1

9.6.4. За скид стічних вод з температурою вище ніж 400С, скид тільки мінеральних солей - Кк = 2.

9.6.5. За встановлений факт порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скиду у міську каналізацію тощо) - Кк = 5.

9.6.6. При навмисному приховуванні факту скидання об’єму забруднень понад дозволеного, або невчасному наданні інформації про скидання в систему каналізації міста стічних вод, що містять забруднюючі речовини, з Споживача стягується плата з коефіцієнтом кратності Кк=5 (коефіцієнт кратності включає основний тариф) – за місяць.

9.7. При виявленні Водоканалом у ході контролю якості стічних вод, що скидаються Споживачем, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Сф) над установленою договором або цими місцевими Правилами приймання допустимої концентрації (ДК) коефіцієнт кратності для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою.

КК = [Сф / ДК] – 1

Коефіцієнт кратності  при  перевищенні  ДК однієї речовини  не  може перевищувати 5, окрім випадків, передбачених підпунктами 9.6.1 та 9.6.2.

9.8. Якщо Водоканалом установлений факт скиду Споживачами токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до каналізації не було обумовлено договором або цими Правилами приймання, тоді коефіцієнт кратності дорівнює 5.

9.9. Якщо встановлений факт одночасного скиду до міської каналізації кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності  Кк визначають за формулою:

де Сфі - фактична концентрація в стічних водах Споживача і-ї речовини;

ДКі - допустима концентрація і-ї речовини, яку встановлено договором або Правилами приймання для даного Споживача.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10, крім випадків передбачених у п. 9.6.1 та п. 9.6.2.

9.10. Водоканал встановлює для Споживача спеціальний тариф на термін, узгоджений з Водоканалом, у випадку якщо Споживач не має змоги досягти необхідних нормативів показників скиду, що характеризують це виробництво, але розробляє заходи і проводить роботи для їх досягнення, але не більш 1 - 3 років.

9.11. Період, за який стягується плата за скид Споживачем стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій, установленим разовим аналізом, визначається терміном між датою останнього контрольного відбору проб стічних вод Споживача, при якому виявлено порушення вимог до якості стічних вод Споживача, і датою попереднього контрольного відбору проб стічних вод цього Споживача, але не більше 90 календарних днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Споживачем за цей період з даного об’єкта.

У разі виявлення залпового скиду обсяг скинутих стічних вод визначається на підставі актів, якими зафіксовані початок та закінчення залпового скиду, та п. 9.6.1 цих Правил.

9.12. Плата за скид стічних вод Споживачів у систему каналізації міста Дружківка вноситься Споживачами згідно з розрахунками Водоканалу та виставленими ним рахунками на розрахунковий рахунок Водоканалу у порядку та в терміни, передбачені договором. У разі прострочення платежів з Споживачів стягується пеня згідно з умовами договору.

9.13. Плата за скид понаднормативних забруднень розподіляється таким чином:

20 відсотків перераховується Водоканалом до місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища, що утворений в складі міського бюджету міста Дружківка;

80 відсотків залишаються у розпорядженні Водоканалу і використовуються на відшкодування збитків Водоканалу, викликаних цими скидами, на ремонт і поліпшення експлуатації каналізаційної мережі та очисних споруд, на розвиток міського каналізаційного господарства, а також на матеріальне заохочення працівників Водоканалу.

9.14. За розміщення осадів та мулів (відходів), що утворюються на очисних спорудах каналізації, на спеціально обладнаних спорудах для їхньої подальшої обробки (мулові площадки, мулові пруди, осадонакопичувачі,  компостні площадки, піскові площадки тощо), які знаходяться на балансі Водоканалу, збір не стягується за умови наявності погодженого з органами Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області перспективного  плану заходів щодо їх подальшої утилізації або знешкодження.

9.15. При використанні осадів як органічних добрив на сільськогосподарських та лісогосподарських угіддях (при відповідності їх якості технічним умовам, затвердженим у встановленому порядку), добавок при виробництві будівельних матеріалів, у шляховому будівництві та інших галузях народного господарства збір за забруднення навколишнього природного середовища за використаний об'єм осадів не стягується.

9.16. За неможливості використання осадів та мулів у сільському господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) і необхідності їх розміщення на спеціальних полігонах кошторисна вартість цих робіт (разом із збором за розміщення відходів) розподіляється серед Споживачів, які винні в забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок вартості цих робіт для конкретного Споживача виконується за формулою:

де Ві - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м Споживачем;

Взаг - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів, тис.грн.;

Пі - скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, і-тим Споживачем за період накопичення осадів, т;

Σ  Пі - сумарні скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу,  усіма Споживачами за період накопичення осадів, т.

10. Порядок дій Водоканалу щодо реалізації заходів впливу за порушення правил

10.1. Споживачі, які користуються послугами системи міської каналізації, несуть відповідальність за порушення вимог цих Правил та підлягають заходам впливу, визначеним у п. З Правил.

10.2. При виявленні перевищень встановлених ДК Водоканал зобов'язаний:

пред'являти в установленому порядку Споживачу вимоги на додаткову оплату (у відповідності до розділу 9), претензії та позови.

10.3. При виявленні порушення Водоканал може передавати матеріали, стосовно Споживача, який допустив це порушення, до уповноважених державних органів для вжиття відповідних заходів.

10.4. При інших порушеннях цих  Правил:

- Водоканал виконує розрахунок обсягу стічних вод за пропускною здатністю з моменту початку такого користування, але не більше як за 1 місяць за самовільне (при відсутності укладеного договору) користування каналізацією;

- Водоканал виконує розрахунок обсягу стічних вод за пропускною здатністю при не усуненні виявлених порушень в терміни, що вказані в акті Водоканалу;

- Водоканал розглядає увесь обсяг стічних вод за розрахунковий період як понаднормативний при:

-  відсутності у Споживача договору чи закінченні строку його дії,

-  при перевищенні договірного обсягу скидання стічних вод,

- при відмові або затримці укладання з Водоканалом договору або відсутності дозволу (у випадку відсутності технічної можливості відключення Споживача від міської мережі каналізації та після письмового попередження Водоканалу),

- при затримці з оформленням допуску представника Водоканалу на територію Споживача (понад  30 хвилин з моменту прибуття),

- при відмові Споживача виділити представника для відбору проб.

10.5 У випадку  систематичних порушень цих Правил та невиконання Споживачем заходів щодо приведення показників складу та властивостей своїх стічних вод до вимог Правил Водоканал має право після письмового повідомлення обмежити подачу води та обсяг скидання стічних вод цьому Споживачеві, а також відключити його від водопроводу та каналізації і розірвати договір.

Водоканал відключає при наявності технічної можливості каналізаційну мережу Споживача від міської каналізаційної мережі (після попередження за 14 діб):

- при виявленні скиду в міську каналізацію речовин або стічних вод з речовинами, забороненими до скидання,

- при невиконанні заходів з доведення складу та властивостей стічних вод до вимог нормативів ДК в узгоджені з Водоканалом строки,

- при невиконанні Споживачем вимог Водоканалу щодо попереднього очищення стічних вод, утилізації осадів зі споруд попередньої локальної очистки, будівництва усереднювачів,

- при незадовільному технічному стані каналізаційних мереж, пристроїв та споруд, що перебувають на балансі Споживача,

- при невиконанні Споживачем умов договору,

- при самовільному приєднанні до мережі водовідведення,

- при недотриманні Споживачем договірного режиму водовідведення (після попередження про від'єднання за дві доби),

- при відмові Споживача укласти договір з Водоканалом, при відмові Споживача прийняти рахунок або інший платіжний документ,

- при несвоєчасній оплаті послуг водовідведення,

- при виникненні можливості виходу з ладу міської каналізації або порушення технологічного режиму роботи очисних споруд внаслідок порушення цих Правил після негайного усного попередження.

10.6. Розрахунок участі Споживачів у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації у відповідності з п. 3.3 цих Правил виконує Водоканал та подає на затвердження Виконавчого комітета міста Дружківка, для приймання рішення про першочергові відновлювальні

роботи. Якщо Споживач відмовляється від участі у цих роботах, Водоканал застосовує до нього заходи впливу, зазначені у розділі 9.

10.7. Показники приладів обліку стоків є основою для розрахунків Субспоживачів з основним споживачем. Взаємні претензії Споживачів і Субспоживачів Водоканалом не розглядаються.

Додаток 1

до Правил приймання стічних

вод у каналізаційну мережу

міста Дружківка Донецької

області, затверджених

рішенням міської ради

__________________№______

Вимоги до складу та властивостей стічних вод,

що приймаються до системи   каналізації  міста Дружківка

| П.п № | Показники якості | Одиниця виміру | ДК (не більше) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Температура | 0С | 400С |
| 2. | Водневий показник | од.рН | 6,5-9,0 |
| 3. | Жири | мг/дм3 | 50 |
| 4. | Сульфіди | мг/дм3 | 1,5 |
| 5. | БСК5 | мг/дм3 | 188 |
| 6. | ХСК | мг/дм3 | 354 |
| 7. | Завислі речовини та речовини, що спливають | мг/дм3 | 210 |
| 8. | Азот амонійний | мг/дм3 | 21 |
| 9. | Нітрити | мг/дм3 | 2 |
| 10. | Нітрати | мг/дм3 | 45 |
| 11. | Сульфати | мг/дм3 | 342 |
| 12. | Хлориди | мг/дм3 | 296 |
| 13 | Сухий залишок | мг/дм3 | 1508 |
| 14. | Фосфати | мг/дм3 | 8,9 |
| 15. | Залізо | мг/дм3 | 1,52 |
| 16. | СПАР | мг/дм3 | 1,76 |
| 17. | Нафта, нафтовироби | мг/дм3 | 1,75 |
| 18 | Хром 3+ | мг/дм3 | 1,4 |
| 19. | Хром 6+ | мг/дм3 | 0,3 |

Інгредієнти, скидання яких в міську каналізацію не допускається

| 20. | Нерозчинені масла, мазут, смоли |
| --- | --- |
| 21. | Кислоти, горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати в мережах та спорудах токсичні гази |
| 22. | Концентровані маточні та кубові розчини |
| 23. | Будівельне, промислове, господарське – побутове сміття, грунт, абразивні речовини |
| 24. | Радіоактивні речовини, епідеміологічне небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення |

ВИХІДНІ ДАННІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ

КОНЦЕНТРАЦІЙ

м.Дружківка

| №п/п | показники | Вхід на ОС | Вихід з ОС | Кр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БСК (біологічне споживання кисню) | 160 | 14,4 | 0,91 |
| 2 | ХСК (хімічне споживання кисню) | 210 | 46 | 0,78 |
| 3 | Завислі речовини | 180 | 15 | 0,92 |
| 4 | Азот амонійний | 32,5 | 2,9 | 0,91 |
| 5 | Залізо загальне | 2,2 | 0,33 | 0,85 |
| 6 | Хлоріди | 280 | 218 | 0,23 |
| 7 | Сульфати | 320 | 250 | 0,22 |
| 8 | СПАР | 1,8 | 0,51 | 0,72 |
| 9 | Нафтопродукти | 2,5 | 0,32 | 0,87 |
| 10 | Сухий залишок | 1420 | 1278 | 0,1 |
| 11 | Фосфати | 10,2 | 5,0 | 0,4 9 |
| 12 | Хром (3+) | 0,5 | 0,09 | 0,5 |
| 13 | Хром (6+) | 0,1 | 0,02 | 0,5 |

Додаток 1.1

до Правил приймання стічних

вод  у каналізаційну мережу

міста Дружківка Донецької

області, затверджених

рішенням міської ради

_____________№______

Розрахунок

допустимих концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах

що приймаються до  каналізаційної системи м. Дружківки

Вихідні данні для рохрахунку  згідно з дозволом на спецводокористування:                          за фактом 2012 р.

Q – витрата стічних вод на вході на очисні споруди: 5205 м3/добу;                             Q заг- загальний об,єм стічних вод: 4474,5 тис.м3/добу;

Q п - витрата стічних вод підприємств:                        1446 м3/добу;                             Q п - об,єм стічних вод підприємств: 1626 тис. м3добу  -36%

Q гп- витрата господрсько-побутових стічних вод:    3759 м3/добу;                            Q гп - господрсько-побутових стічних вод: 2848,5 тис. м3/добу - 64%

Q п - витрата стічних вод підприємств,що скидають хром: 986 м3/добу;

| Показники якості стічних вод | Вимоги до складу та якостям стічних вод підприємств для безпечного їх відведення каналі-заційною мережею (додаток1 «Правил»),г/м3 | Допустимі величини на спо- рудах біологічного очищен-ня ДК= (Сі-Сіхб)*Q +Cіхб , г/м3 Qn | Допустимі величини забруднюючих речовин по величині загального ліміту на його скид у водоймища ДКі=(Лзаг-Лхб)*106 365*(1-Кр)* Qn, г/м3 Лхб=365* Сіхб*Q*(1-Кр) 106 т/рік | Допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах підприємств, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| БСК5 | БСК5 за поектом 188 |  | Лхб=365* 160*3759*(1-0,91) 106 =19,8 ДКі=(28,5 – 19,8)*106 365*(1-0,91)* 1446 = 184 | 188 |
| Завислі речовини | За проектом 300 |  | Лхб=365* 180*3759*(1-0,92) 106 =19,8 ДКі= (28,5 – 19,8)*106 365*(1-0,92)* 1446 = 206 | 210 |
| ХСК |  |  | Лхб=365* 210*3759*(1-0,78) 106 =63,4 ДКі= (104,5-63,4)*106 365*(1-0,78)* 1446 = 354 | 354 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Хлориди | Не більше 350 |  | Лхб=365* 280*3759*(1-0,23) 106 =295,8 ДКі= (570 – 295,8)*106 365*(1-0,23)* 1446 = 674,7 | 296 |
| Сульфати | Не більше 400 |  | Лхб=365* 320*3759*(1-0,22) 106 =342,5 ДКі= (570 – 342,5)*106 365*(1-0,22)* 1446 = 552,6 | 342 |
| Сухий залишок |  |  | Лхб=365* 1420*3759*(1-0,1) 106 =1753,5 ДКі= (2470-1753,5)*106 365*(1-0,1)* 1446 = 1508 | 1508 |
| Фосфати |  | ДК=(10- 10,2)*5205 + 10,2= 1446 = 9,5 | Лхб=365* 10,2*3759*(1-0,49) 106 = 7,1 ДКі= (9,5-7,4)*106 365*(1-0,49)* 1446 = 8,9 | 8,9 |
| Нафтопродукти | 20 |  | Лхб=365* 2,5*3759*(1-0,87) 106 = 0,45 ДКі= (0,57-0,45)*106 365*(1-0,87)* 1446 = 1,75 | 1,75 |
| Залізо загальне |  | ДК= (2,5- 2,2)*5205 +2,2= 1446 = 3,3 | Лхб=365* 2,2*3759*(1-0,85) 106 = 0,45 ДКі= (0,75-0,45)*106 365*(1-0,83)* 1446 = 1,52 | 1,52 |
| АПАР |  |  | Лхб=365* 1,8*3759*(1-0,72) 106 = 0,69 ДКі= (0,95-0,69)*106 365*(1-0,72)* 1446 = 1,76 | 1,76 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аміак та іони амонію | 30 | ДК=(30-32,5)*5205 +32,5= 1446 = 23,5 | Лхб=365* 32,5*3759*(1-0,91) 106 = 4,0 ДКі= (5,0-4,0)*106 365*(1-0,91)* 1446 = 21,05 | 21,0 |
| Нитріті | 3,3 |  | Лхб=365* 2,0*3759 106 = 2,7 ДКі= (3,8-2,7)*106 365* 1446 = 2,1 | 2,1 |
| Нітрати | 45 |  | Лхб=365* 45,0*3759 106 = 61,7 ДКі= (85,5-61,7)*106 365* 1446 = 45,1 | 45 |
| Жири | Не більше 50,0 |  |  | 50 |
| Сульфіди та сірководень | Не більше 1,5 |  |  | 1,5 |
| Хром III+ | 2,5 |  | Лзаг=0,5* 5205*1000 106 = 2,6 Лхб=365* 0,5*3759*(1-0,5) 106 = 1,4 ДКі= (2,6-1,4)*106 365*(1-0,5) 986 = 1,4 | 1,4 |
| Хром VI+ | 0,1 | ДК=(0.1-0.05)*5205 +0.05= 986 = 0,31 | Лзаг=0,1* 5205*1000 106 = 0,52 Лхб=365* 0,05*3759*(1-0,5) 106 = 0,034 ДКі= (0,52-0,034)*106 365*(1-0,5) 986 = 0,34 | 0,3 |

Додаток 2

до Правил приймання стічних вод

у каналізаційну мережу міста

Дружківка Донецької області,

затверджених рішенням

міської ради

____________________№______

# Узгодження

на скид (вивіз) стічних  вод Споживачів в систему каналізації міста

## Водоканалом (міста) видано цей дозвіл для Споживача  __________________

___________________________________________________________________________

на термін ________________________________________________________

________________________________________________________________

з урахуванням Субспоживачів: _______________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

на підставі:

заяви Споживача  № ______________ від ______________________________

“Паспорту водного господарства”, виконаного у ______________________

а також:

1. Схеми внутрішньо майданчикових мереж каналізації.

2. Акту обстеження промислової площадки представником  Водоканалу.

3. Документів,  підтверджуючих ліміт водоспоживання, форми 2 – ТП

(водгосп).

4.Аналіз стічних вод, що скидаються, та інше.

Узгоджуеться скид стічних вод за таких умов:

1. Дотримання Споживачем “Правил приймання...”.

2. Відповідності об’єму  стічних вод, що скидаються, лімітам

водоспоживання, затверджених Споживачу

міська вода ___________________________  м3/міс;

артезіанська  свердловина _______________ м3/міс;

гаряча вода ___________________________  м3/міс;

поверхневі джерела ____________________  м3/міс;

інші джерела __________________________ м3/міс.

Зливовий та дренажний стік, що підключений до міської каналізації з  площадки ________________________________________________ га.

__________________________________________________________

Примітка: стічні води, що скидаються Споживачем через зливні станції, повинні

відповідати вимогам ,  встановлених ДК

3. Дотримання припустимих величин показників забруднень в стічних водах,

що скидаються,  прийнятих  згідно з “Правилами...”

| 1. ________________ мг/л | 8. _________________мг/л | 15. _______________мг/л |
| --- | --- | --- |
| 2. ________________ мг/л | 9. ________________ мг/л | 16. _______________ мг/л |
| 3. ________________ мг/л | 10. _______________ мг/л | 17. _______________ мг/л |
| 4. ________________ мг/л | 11. _______________ мг/л | 18. _______________ мг/л |
| 5. ________________ мг/л | 12. _______________ мг/л | 19. _______________ мг/л |
| 6. ________________ мг/л | 13. _______________ мг/л | 20. _______________ мг/л |
| 7. ________________ мг/л | 14. _______________ мг/л | 21. _______________ мг/л |

4. Підключення Споживача  до міської каналізації за  адресою_______________

_________________________________________________________________

через контрольний  колодязь.

5. Надання Споживача   до ___________________________________________

плану природоохоронних заходів та “Паспорту водного господарства”.

Особливі умови:

1. Після  закінчення терміну дії дозволу він повинен бути продовжений  або

змінений на новий.

2. В разі зміни балансу  водного господарства Споживача  в результаті

реконструкції, розширення підприємства чи з  інших причин дозвіл має

бути  переоформлений в 10-денний термін після підписання акту про

приймання нових споруд в експлуатацію та ін.

3. Усі дослідження та технічні обґрунтування, пов’язані  з питаннями

водовідведення, і аналізи стічних вод, виконуються силами і засобами

Споживача .

Керівник

Інженер

Телефон _____________

Узгодження  одержав  представник підприємства:

___________      ___________      _______             ___________________

Дата                               Посада                    Підпис                            Прізвище,  ім’я, по-батькові

Додаток 3

до Правил приймання стічних вод

у каналізаційну мережу міста

Дружківка Донецької області,

затверджених рішенням

міської ради

_____________________№______

Найменування Споживача__________________

_________________________________________

Відомча належність _______________________

_________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові і телефон керівника

_________________________________________

_________________________________________

Адреса Споживача_________________________

_________________________________________

_________________________________________

АКТ

обстеження каналізаційної мережі споживача

«____»___________20__р.

### Представники Торецького ВУВКГ  ____________________________________________________________________________________

### ____________________________________________________________________________________

(П.І.Б. перевіряючи)

___________________________________________________________________________________

в присутності представника Споживача _________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

було проведено обстеження Споживача для видачі дозволу на скид стічних вод у міську каналізацію.

1. Загальні дані

1. Споживач  користується водою від ___________________________________________________

міського водопроводу в кількості ___________ м3/доб.  _______________ ліміті _________м3/доб.;

артсвердловини в кількості _____________м3/доб.

з відкритих водойм ___________________________________ в кількості ___________м3/доб.,

(найменування водойми)

з технічного водопроводу __________________________ у кількості ______________ м3/доб.;

(найменування системи)

2. Споживач має такі системи водовідведення:

- господарчо-виробнича каналізація;

- виробнича каналізація;

- зливова каналізація.

Скид у фекальну каналізацію, у річку, з рельєфом  (підкреслити)

- виробничо-зливова каналізація;

- вигріб;

Виробничі стоки утворюються:

_______________________________________________________________________ м3/доб.

(найменування процесу)

_______________________________________________________________________ м3/доб.

_______________________________________________________________________ м3/доб.

3. У  каналізацію скидаються: ___________________________________________ м3/доб,

в кількості: _______________________ м3/доб, від ________________________________________

(найменування процесу)

на _________________________________________________________________________________

(найменування очисних споруд)

___________________________________________________________________________________

Каналізація підключена до __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(найменування системи)

4. Встановлено:

- Загальна площа (га)_______________________________________

- Баланс площі по виду поверхні (га) _________________________

- Площа крівлі_____________________________________________

- Площа асфальтово-бетонних покриттів ______________________

- Площа зелених насаджень _________________________________

- Площа відкритих ґрунтових майданчиків ____________________

5. Функціональне призначення основної частини території (житлові споруди, торгові і суспільні установи, автомагістралі, склади  виробничі об'єкти і т.д.): _________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

До   каналізації  скидається  поверхневий  стік  з  території ______________ га.

6. Разом до міської каналізації скидається стоків ____________ м3/доб:

______________________________ м3/доб, побутових;

______________________________ м3/доб, виробничих;

______________________________ м3/доб, нормативно-чистих;

______________________________ м3/доб, гарячої води;

______________________________ м3/доб, поверхневих

Якщо є вигреби – об’єм  нечистот, який вивозиться _____________ м3/місяць.

2. Каналізаційні мережі

Протяжність _____________________ п/м, діаметр ______________мм.

матеріал труб __________________, місце підключення до вуличної каналізаційної мережі ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

технічний стан_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Вигріб _____________________________________________________________________________

3. Очисні споруди

1. На очисні споруди ________________________________ находить ____________м3/доб

(вказати тип споруд)

стоків _____________________________________________________________________________

(найменування процесу)

_________________________________________________________________________ м3/доб

2. Проект очисних споруд розроблений у _______  році інститутом __________________________

_____________________________________________________________________________ та   узгоджений   з Макіївським  ВУВКГ за № ____________   від   ______________ _______________

3. Споруди введені в експлуатацію у  ____________ році.

Акт держкомісії підписаний ____________________з представниками (без представників)  Водоканалу.

4. Проектні параметри роботи споруд:

4.1. Продуктивність ________ м3/доб.

4.2.Склад споруд ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4.3. Характеристика стоків, що надходять: мг/л_________________________________________

__________________________________________________________________________________

4.4. Характеристика стоків після очистки: мг/л _________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

5. Висновок про роботу очисних споруд з зазначенням недоліків, що виявлені    _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Відомчий лабораторний контроль проводиться ______________________________________

__________________ і (не)  відповідає порядку, що встановлений інспекцією _______________________________________________________________________________

4. Умови приймання  стічних вод

1. Аналізи, що відібрані (по окремих точках та випусках) _____________________________

(дата)

_______________________ показники складу забруднюючих речовин у стічних водах  вищевказаних норм, а  саме: ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Дані про утилізацію МЗР, ПМК і мазутосховища  __________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. Скид стоків здійснюється при узгодженні з Водоканалом

за  № ________від ___________________.

(дата)

4. Якщо  є вигреби, вказати  місце вивозу нечистот___________________________________

_______________________________________________________________________________

5.Останні  розпорядження Водоканалу від __________ (не) виконані

частково, (що не виконане)    ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5. Висновки

Споживач (не) порушує «Правила приймання стічних вод у каналізаційну мережу міста Макіївка».

Водоканал (не) дає згоду на скид стічних вод у  міську каналізацію.

6. Споживачу пропонується:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Обстеження виконав: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(підпис П.І.Б.)

## Представники Споживача ________________________________________

_______________________________________________________________________________

Скид та вивіз стічних вод у  міську каналізацію (не) може бути дозволений.

Представник Водоканалу      ________________				________________

(підпис П.І.Б.)						М.П.

Представник Споживача     _______________				_________________

(підпис П.І.Б.)					             М.П.

“ _______  ” ____________20 ___  р.

Додаток 4

до Правил приймання стічних вод

у каналізаційну мережу міста

Дружківка Донецької області,

затверджених рішенням

міської ради

____________________№______

Санітарний паспорт Споживача,

установи, тощо, які мають вигрібні ями

Місто_________________________________________________________________________

Район _________________________________________________________________________

1. Найменування Споживача______________________________________________________

2. Адреса, телефон______________________________________________________________

ПІБ  керівника__________________________________________________________________

ПІБ - головного бухгалтера _______________________________________________________

3. Кількість працюючих чоловік___________________________________________________

4. Наявність орендарів___________________________________________________________

-  Найменування орендарів_______________________________________________________

-  Кількість працюючих__________________________________________________________

5. Наявність водопроводу:

а) централізований

б) свердловини

в) колонки

г) інші джерела

6. Коротка характеристика та розміри вигрібних ям:

а)глибина___________________________________

б) ширина___________________________________

в) довжина__________________________________

г) об’єм ____________________________________

7. Матеріали які використовують для обладнання ями________________________________

8. Кількість вигрібних ям_________________________________________________________

9. Наявність заасфальтованих або забетонованих площадок__________

10. Наявність під’їзних шляхів до не каналізованих вбиралень, вигрібним ямам _______________________________________________________________________________

11. Наявність Договору с Перевізником рідких  нечистот № ______ від ___________ (найменування Перевізника, та його юридична адреса).

12. Періодичність вивозу нечистот_________________________________________________

дата заповнення ___________________

підпис керівника Споживача _____________________

М.П.

Додаток 5

до Правил приймання стічних вод

у каналізаційну мережу міста

Дружківка Донецької області,

затверджених рішенням

міської ради

___________________№______

# ПЕРЕЛІК

показників і періодичність надання інформації Споживачами, які скидають стічні води у мережу каналізації Водоканалу   (Торецького ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу»)

| Обсяг стічних вод, що скидаються Споживачами в каналізаційну мережу, м3/місяць | Періодичність надання Споживачами в ВУВКГ інформації про кількісний та якісний склад стічних вод | Перелік показників якості стічних вод Споживачів, що включаються в інформацію для передачі в ВУВКГ | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Понад 1500 | Щомісяця | РН, завислі речовини, БСК5, ХСК, азот амонійний, нітрати нітрити фосфати хлориди, сульфати, сухий залишок, залізо, нафтопродукти, СПАР, а також, характерні специфічні показники для окремих галузей промисловості і видів діяльності (згідно з таблицею 1) | Вимоги до надання інформації що до кількісного та якісного складу стічних вод не Розповсюджуються на Споживачів бюджетної галузі, які скидають до каналізаційної мережі тільки господарсько – побутові стічні води і котрі не мають субспо- живачів, які займають- ся виробничою діяль – ністю. |
| 100-1500 | Щомісяця | РН, завислі речовини, БСК5, ХСК, азот амонійний, а також, характерні специфічні показники для окремих галузей промисловості і видів діяльності (згідно з таблицею 1) |  |
| 10-100 | 1 раз в квартал | РН, завислі речовини, БСК5, азот амонійний, а також, характерні специфічні показники (феноли, метали, сульфіди і інші згідно (згідно з таблицею 1) |  |
| 2-10 | 1 раз в квартал | 3-4 характерних показника |  |

Таблиця 1

Характерні показники забруднень стічних вод за галузями промисловості

| № п /п | Галузь промисловості, підприємства | Показники |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паливна промисловість: - Вугільні шахти, гірські збагачувальні фабрики | Завислі речовини, сухий залишок, хлориди, сульфати, феноли |
| 2 | Чорна та кольорова металургія: - Металургійні заводи | рН, завислі речовини, азот амонійний, нітрити, залізо, нафтопродукти |
|  | - Метизні заводи | рН, завислі речовини, сухий залишок, сульфати, залізо, АПАР |
|  | - Коксохімічні заводи | ХСК, азот амонійний, феноли, нафтопродукти, сірководень і сульфіди |
|  | - Заводи кольорових металів | рН, завислі речовини, метали (цинк, хром, мідь, нікель, залізо), хлориди, сульфати, сухий залишок, нафтопродукти |
| 3 | Хімічна промисловість: - Лакофарбові заводи та виробництва | рН, ХСК, БСК5, залізо, жири та масла, нафтопродукти |
| 4 | Деревообробна промисловість: - Меблеві фабрики і заводи фанерні | Завислі речовини, ХСК |
| 5 | Легка промисловість: - Трикотажні і швейні фабрики | рН, ХСК, АПАР, зважені речовини |
|  | - Шкіряні фабрики | рН, ХСК, БСК5, азот амонійний, хлориди, сульфати, сірководень і сульфіди, хром, феноли, АПАР, жири та олії, |
| 6 | Харчова промисловість: - Підприємства з переробки зерна | Завислі речовини, ХСК, БСК5, залізо, сірководень і сульфіди |
|  | - Хлібозаводи та макаронні фабрики | Завислі речовини, БСК5, залізо, хлориди, азот амонійний, сірководень і сульфіди |
|  | - Кондитерські та харчосмакові фабрики | Завислі речовини, БСК5, сірководень і сульфіди, залізо, азот амонійний, нітрити |
|  | Молокозаводи | Завислі речовини, ХСК, БСК5, фосфати, залізо, азот амонійний, нітрити, сірководень і сульфіди |
|  | М'ясокомбінати | Завислі речовини, ХСК, БСК5, азот амонійний, жири та масла, сухий залишок, хлориди, фосфати, залізо, нітрити, сірководень і сульфіди |
|  | -Рибокомбінат | Завислі речовини, ХСК, БСК5, азот амонійний, жири та масла, сухий залишок, хлориди, фосфати, залізо, нітрити, сірководень і сульфіди |
|  | - Підприємства олійно-жирової промисловості | рН, завислі речовини, ХСК, БСК5, жири та масла, сухий залишок, АПАР, азот амонійний, нітрити, хлориди, залізо, сірководень і сульфіди |
|  | Пивоварні заводи і безалкогольних напоїв | рН, завислі речовини, ХСК, БСК5, сухий залишок, азот амонійний, нітрити, хлориди, залізо, сірководень і сульфіди |
| 7 | Машинобудівна промисловість: - Машинобудівні і ремонтно-механічні заводи | рН, завислі речовини, нафтопродукти, залізо, хром |
| 8 | Будівельна індустрія: - Цементні заводи - Скляні заводи | Завислі речовини, нафтопродукти, сухий залишок, хлориди рН, завислі речовини, нафтопродукти, сухий залишок, хлориди |
| 9 | Інші галузі промисловості: - залізничні станції та підприємства | Завислі речовини, ХСК, БСК5, азот амонійний, сухий залишок, хлориди, залізо, нафтопродукти, АПАР |
|  | - автотранспортні і авторемонтні підприємства (СТО, заправки, авто-мийки) | рН, завислі речовини, ХСК, хлориди, залізо, нафтопродукти, АПАР |
|  | - зберігання нафти і нафтопродуктів (нафтобази) | рН, завислі речовини, ХСК, нафтопродукти |
|  | - підприємства побутового обслуговування (пральні, перукарні, фотосалони, хімчистки і т.п.) | ХСК, АПАР, завислі речовини, азот амонійний, нітрити, фосфати |
|  | - котельні | рН, завислі речовини, хлориди, сухий залишок |

Примітки:

1.  У випадку використання Споживачами технічної води або підземних джерел в перелік характерних показників необхідно включити: хлориди, сульфати, сухий залишок, нітрати, залізо.

2.  Перелік забруднень, на наявність яких Споживачі повинні подавати до ВУВКГ інформацію, визначається з урахуванням вищевказаних рекомендацій, а також накопиченого практичного досвіду.

Додаток 6

до Правил приймання стічних вод

у каналізаційну мережу міста

Дружківка Донецької області,

затверджених рішенням

міської ради

_____________№______

ЗАТВЕРДЖУЮ:

_________________________

_________________________

«___»___________20__р.

ПАСПОРТ

водного господарства

(для споживачів, розташованих  у  будинках)

(назва споживача)

Розроблено ____________________________

(посада, підпис, ПІБ)

Місто_________________

20___р.

Лист узгодження паспорта водного господарства ____________________________________________________________________

(назва споживача)

1. __________________________________ ВУВКГ

1.1. Начальник ВЭС _____________________________________________

1.2. Начальник служби реалізації __________________________________

1.3. Начальник ділянки по ремонту, установці, наладці і технічному обслуговуванню КВПіА і електрозв'язку ___________________________________________________________________

1.4. Юрисконсульт _______________________________________________________________

1.5. Директор ВУВКГ ____________________________________________________________

М.П.

2. ЦКДПВВЛ ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

М.П.

3. ІРЦ

3.1. Начальник інспекції з контролю за водокористуванням ____________________________

3.2. Начальник служби обліку води _________________________________________________

3.3. Зам. директора по реалізації послуг______________________________________________

3.4. Начальник ІРЦ_______________________________________________________________

М.П.

*Примітка: узгодження без печаті недійсні

Зміст

стор.

1.	Загальні дані о підприємстві

2.	Дані про водоспоживання

3.	Дані про фактичне і розрахункове споживання води

4.	Дані о розрахунковому об'ємі стічних вод

5.	Безповоротне водоспоживання

6.	Споживання води споживачем(по кожному вводу)

7.	Розрахунковий баланс об'єму водоспоживання і водовідведення

8.	Додатки

Додаток 1	Копія наказу на відповідальну особу за раціональне використання питної води і скидання стічних вод

Додаток 2	Копія наказу на відповідальну особу за відбір проб стічних вод

Додаток 3	Копія договору з атестованою(акредитованою) лабораторією

Додаток 4	Розрахунок-заявка на водоспоживання по кожному підключенню

Додаток 5	Розрахунок безповоротного водоспоживання

Додаток 6	Розрахунок-заявка на скидання стічних вод з вказівкою планованого об'єму стоків, характеристика якісного складу стічних вод окремо по кожному випуску

Додаток 7	Копій технічної документації на установку вузлів обліку води і вузлів обліку стоків, копії паспортів заводів виготівників, встановлених лічильників  у вузлах обліку води і стоків, акти введення в експлуатацію вузлів обліку(первинний і після останньої періодичної перевірки), свідоцтва про останню перевірку приладів обліку

Додаток 8	Копія технічної документації на приєднання до водопровідної і каналізаційної мережі ВУВКГ

Додаток 9   Копія проекту системи водопостачання і водовідведення

Загальні дані про споживача

2. Дані про  водоспоживання (по кожному  вводу):

2.1. Питне  водопостачання  з мереж  ВУВКГ (дані наведені у таблиці 1).

Таблиця 1

| Адреса, місто підключення (вузла обліку) | Dn-вводу | Водоспоживання по даному вводу |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/ добу | Середн. м3/год. | Тривалість подачі води год./добу | Тип, розмір | № лічильника | № по Держреєстру | Дата остан-ньої госповірки | Дата прийому до експлуатації |

Проекти вузлів обліку води  та  вузлів обліку стоків, копії паспортів Заводів-виробників,  встановлених вузлів обліку води  та  стоків, , акти вводу в експлуатацію приладів обліку (первинний  та  після  останньої періодичної  повірки)  наведені у додатку 7.

План приміщення для засобів обліку і контролю водоспоживання представлено в додатку  8.

Розрахунок-заявка на потрібну кількість води по кожному підключенню представлено в додатку 4.

2.2. Структура водоспоживання споживача

Таблиця 2

| Вид водоспоживання | Річне розрахункове водоспоживання | Питома вага % |
| --- | --- | --- |
| Разом |  | 100 % |

3. Дані про  фактичне та  розрахункове споживання води

3.1. Розподілення  водоспоживання по місяцям  та вводам, згідно актів реалізації за ______р. наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

| Водоспоживання по вводам, м3 | Всього за рік, м3 | В т.ч. по місяцях, м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ввод №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Розрахункове споживання води(розрахунок-заявка) на господарчо-побутові, виробничі  і питні потреби приведено  в таблиці 3.

4. Відомості про кількість стічних вод

8.1. Розрахунковий об'єм стічних вод   (сумарний об'єм) на господарчо-побутові і питні потреби.

Розрахунковий об'єм стічних вод споживача (по кожному вводу) наведено в таблиці 4.

Таблиця  4

| Кількість випусків | Кількість стоків, м3/рік | В т.ч. по місяцях, м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| випуск № 1 випуск №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Розрахунок-заявка на скидання стічних вод з вказівкою планованого об'єму стоків приведена  у додатку  6.

5. Безповоротне  водоспоживання.

Розрахунок  безповоротного водоспоживання  приведено   у додатку   5.

6. Споживання питної  води  споживачем (по кожному вводу)

Таблиця 5

7.   Розрахунковий  баланс об'єму  водоспоживання   та  водовідведення

Таблиця 6

|  | Січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Споживання води з мереж ВУВКГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Безповоротне водоспоживання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Розрахункове скидання стоків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.  Додатки

Первинна інформація, використана розробником для заповнення форм справжнього паспорта і проведення необхідних розрахунків, представлена Споживачем і приведена в додатках.

Усі додатки до паспорта водного господарства є його невід'ємною частиною.

Головний енергетик(інженер)  _______________________________________________

(відповідальний за водопостачання і водовідведення)

Справжній паспорт з додатками складений в двох екземплярах, що мають рівну юридичну силу, які  пронумеровані і скріплені друком.

У разі зміни в законодавстві, Торецьке ВУВКГ залишає за собою право внести доповнення і зміни в паспорт водного господарства.

Додаток 7

до Правил приймання стічних вод

у каналізаційну мережу міста

Дружківка Донецької області,

затверджених рішенням

міської ради

________________№______

ПАСПОРТ

водного господарства

(для споживачів, розташованих  в будівлях, що окремо стоять або прибудованих)

(назва споживача)

Розроблено ________________________________

(посада, підпис, ПІБ)

Місто_________________

20___р.

Лист узгодження паспорта водного господарства ____________________________________________________________________

(назва споживача)

1. __________________________________ ВУВКГ

1.1. Начальник ВЭС ____________________________________________________________

1.2. Начальник служби реалізації _________________________________________________

1.3. Начальник ділянки по ремонту, установці, наладці і технічному обслуговуванню КВПіА і електрозв'язку ________________________________________________________________

1.4. Юрисконсульт ________________________________________________________

1.5. Директор ВУВКГ _____________________________________________________

М.П.

2. ЦКДПВВЛ _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

М.П.

3. ІРЦ

3.1. Начальник інспекції з контролю за водокористуванням ___________________________

3.2. Начальник служби обліку води ________________________________________________

3.3. Зам. директора по реалізації послуг_____________________________________________

3.4. Начальник ІРЦ______________________________________________________________

М.П.

*Примітка: узгодження без печаті недійсні

Зміст

стор.

1.	Загальні дані о підприємстві

2.	Дані про водоспоживання

3.	Дані про фактичне і розрахункове споживання води

4.	Зведення про систему водопостачання

5.	Споживання води споживачем (по кожному вводу)

6.	Зведення про систему водовідведення

7.	Попадання в каналізаційну мережу дощових і  талих вод

8.	Безповоротне водоспоживання

9.	Дані про кількість стічних вод(по кожному випуску)

10.	Розрахунковий баланс об'єму водоспоживання і водовідведення

11.	Додатки

Додаток 1	Копія наказу на відповідальну особу за раціональне використання питної води і скид стічних вод

Додаток 2	Копія наказу на відповідальну особу за відбір проб стічних вод

Додаток 3	Копія договору з атестованою(акредитованою) лабораторією.

Додаток 4	Розрахунок-заявка на водоспоживання по кожному вводу

Додаток 5	Розрахунок безповоротного водоспоживання

Додаток 6	Розрахунок-заявка на скидання стічних вод з вказівкою планованого об'єму стоків і характеристика якісного складу стічних вод

Додаток 7	Копія договору на миття автотранспорту

Додаток 8	Копій технічної документації на установку вузлів обліку води і вузлів обліку стоків, копії паспортів заводів виготівників, встановлених лічильників  у вузлах обліку води і стоків, акти введення в експлуатацію вузлів обліку(первинний і після останньої періодичної перевірки), свідоцтва про останню перевірку приладів обліку

Додаток 9	Копія технічної документації на приєднання до водопровідної і каналізаційної мережі ВУВКГ

Додаток 10	Схеми мереж в районі підключення до магістральних водовод ВУВКГ (погоджених з ВУВКГ) з позначенням меж обслуговування водоводів по балансовій приналежності, вказівкою приладів обліку води і запірної арматури

Додаток 11	Генплан об'єкту в масштабі 1: 500 або в масштабі погодженому з ВУВКГ з каналізаційною мережею і випусками з вказівкою місце розташування контрольних колодязів(погоджену з ВУВКГ)

Додаток 12	 Акт меж балансової приналежності і меж обслуговування

Додаток 13 Санітарний паспорт на вигрібну яму

Додаток 14 Інформація про водопостачання та водовідведення (акти реалізації за 4 квартали, щомісячно)

Додаток 15  Розрахунок додаткового об’єму скиду у каналізаційну мережу ВУВКГ дощових та талих вод

Додаток 16 Дані про площу земельної ділянки (кадастровий акт)

1. Загальні дані про споживача

| 1 . Назва споживача |  |
| --- | --- |
| 2. Реквізити споживача Адреса |  |
| 3. Телефон, телефон мобільний |  |
| 4. Електронна пошта |  |
| 5. Платіжні реквізити споживача |  |
| 6. Підпорядкованість підприємства |  |
| 7. Перший керівник (посада,ПІБ, № телефону) |  |
| 8. Головний інженер(посада,ПІБ, № телефону) |  |
| 9. Головний енергетик (посада, ПІБ, № телефону) |  |
| 10. Відповідальний за водне господарство підприємства (посада, ПІБ, № телефону згідно з наказом або довіреністю). Копія наказу наведена у додатку 1. |  |
| 11. Відповідальний за відбір проб (посада, ПІБ, № телефону, згідно з наказом або довіреністю). Копія наказу наведена у додатку 2. |  |
| 12. Режим роботи споживача |  |
| 13. Чисельність працівників споживача: Всього, чол. В тому числі: робочі ІТП АУП |  |
| 14. Площа території, яку займає споживач всього, м2 в тому числі: - виробничі приміщення - адміністративні приміщення - площа твердого покриття - площа зелених насаджень - інше |  |
| 14.1. Наявність окремих майданчиків та споруд |  |
| Наявність майданчиків для окремого збереження сировини |  |
| 14.3. Наявність майданчиків для відкритої стоянки машин та механізмів |  |
| 14.4. Наявність зливової каналізації майданчиків та її підключення |  |
| 15. Список склад автопарку, од. в том числі: - вантажних - легкових - автобусів - автонавантажувачів |  |
| Миття транспорту Додаток 3 Договір на миття автотранспорту |  |
| 17. Система противопожежної безпеки споживача в тому числі: - система водоводу - система зовнішнього пожежогасіння - система внутрішнього пожежогасіння |  |

2. Дані про  водоспоживання (по кожному  вводу):

2.1. Питне  водопостачання  з мереж  ВУВКГ (дані наведені у таблиці 1).

Таблиця 1

| Адреса, місто підключення (вузла обліку) | Dn-вводу | Водоспоживання по даному вводу |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/добу | Середн м3/год | Тривалість подачі води год./добу | Тип, розмір | № лічильника | № по Держреєстру | Дата останньої госповірки | Дата прийому до експлуатації |

Проекти вузлів обліку води  та  вузлів обліку стоків, копії паспортів Заводів-виробників,  встановлених вузлів обліку води  та  стоків, , акти вводу в експлуатацію приладів обліку (первинний  та  після  останньої періодичної  повірки)  наведені у додатку 8.

2.2. Споживання води з  інших джерел (свердловини, поверхневий забір, технічна вода, ґрунтові   або шахтні  води   та ін.. ) ( дані наведені в таблиці  2).

Таблиця 2

| Адреса, місце підключення (вузла обліку) | Dn- вводу | Водоспоживання по даному вводу |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/добу | Середн м3/год. | Тривалість подачи води год/добу | Тип, розмір | № лічильника | № по Держреєстру | Да та останньої госповір-ки | Дата прийому до експлуатації |

Проекти вузлів обліку води  та  вузлів обліку стоків, копії паспортів Заводів-виробників,  встановлених вузлів обліку води  та  стоків, , акти вводу в експлуатацію приладів обліку (первинний  та  після  останньої періодичної  повірки)  наведені у додатку 8.

2.3. Сумарне  водоспоживання  (п.2.1 + п. 2.2)

______________________м3/доб.				_________________ м3/міс.

2.4. Структура водоспоживання споживача

| Вид водоспоживання | Річне розрахункове водоспоживання | Питома вага% |
| --- | --- | --- |
| Разом |  | 100 % |

3. Дані про  фактичне та  розрахункове споживання води.

3.1. Фактичне водоспоживання  питної  води згідно зі звітною формою 2ТП «Водгосп» за чотири картала _______р. становить  __________м3,  або  розподілення  водоспоживання по місяцям  та вводам, згідно актів реалізації за ______р. наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

| Водоспоживання вводам, м3 | Всього за рік, м3 | В т.ч. по місяцям, м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ввод №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Інформація про водоспоживання і водовідведення (форма статистичної звітності           "2ТП- Водгосп" за рік), акти реалізації за 4 квартали ______рок, щомісячно приведені  в  додатку 14.

3.2. Розрахункове споживання води(розрахунок-заявка) на господарчо-побутові і питні потреби, миття автотранспорту, пральню.

Розрахунок споживання питної води споживачем(по кожному введенню) приведений в таблицю 4

4. Система водопостачання

4.1. Система водопостачання представлена на схемі об'єкту зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання в масштабі 1: 500 з позначенням меж обслуговування водоводів по балансовій приналежності з вказівкою приладів обліку води і запірною арматурою, погоджену з ВУВКГ.

Схеми своїх мереж і в районі підключення до магістральних водовод Виробника(у масштабі погодженому з Виробником) з позначенням меж обслуговування водоводів по балансовій приналежності, вказівкою приладів обліку води і запірною арматурою, погоджену з Виробником додаток 11.

5. Споживання питної  води  споживачем (по кожному вводу)

Таблица 4

6. Система каналізації

6.1. Мережа водовідведення : напірна _________________ п/м, безнапірна __________ п/м

6.2. Система каналізації представлена на генплані об'єкту в масштабі 1: 500 з каналізаційною мережею і випусками в комунальну каналізаційну мережу, з вказівкою місце розташування контрольних колодязів, погоджену з ВУВКГ.

- кількість  каналізаційних колодязів ________________ шт.

- кількість  випусків каналізації ____________________ шт.

- наявність вигрібних ям _________  шт.

- наявність  дренажної (зливовою) каналізації______________

Санітарний паспорт на кожну вигрібну яму  наведено  в Додатку 13.

Генплан об'єкту в масштабі 1: 500 з каналізаційною мережею і випусками в комунальну каналізаційну мережу (чи в масштабі погодженому з Виробником), з вказівкою місце розташування контрольних колодязів, погоджену з Виробником приведено в  додатку 11

7. Попадання в каналізаційну мережу дощових і  талих вод

7.1. Загальна площа території споживача (га)  _________________________

7.2. Баланс площі території споживача по виду поверхні  (га):

- площа кровель _________________________________

- площа водонепроникної поверхні___________

- площа зелених насаджень______________________

- площа відкритих ґрунтових майданчиків ____________

- наявність  акту обстеження території Споживача   (да, ні)  ______.

8. Безповоротне водоспоживання

Розрахунок безповоротного водоспоживання наведено в додатку  5.

9. Дані про кількість стічних вод(по кожному випуску)

9.1. Розрахунковий об'єм стічних вод   (сумарний об'єм) на господарчо-побутові і питні потреби, миття автотранспорту, пральню.

Розрахунковий об'єм стічних вод споживача (по кожному вводу) наведено в таблиці 5.

Таблиця 5

| Кількість випусків | Кількість стоків, м3/рік | В т.ч. по місяцях, м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Випуск № 1 випуск №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Розрахунок-заявка на скидання стічних вод з вказівкою планованого об'єму стоків, графіка їх скидань і характеристики якісного складу стічних вод окремо по кожному випуску приведена  у додатку  6.

9.2.Розрахунковий об'єм скидання стоків    (п.2.3   п.6 -п.7).

10. Розрахунковий  баланс об'єму водоспоживання   та  водовідведення

Таблиця 6

|  | січень | лютий | березень | квітень | травень | Червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Споживання води з мереж ВУВКГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Споживання води з мереж РВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Споживання води з інших джерел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Інше споживання води (технічної) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Сумарне водоспоживання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Безповоротне водоспоживання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потрапляння в каналізацію дощових, талих та ґрунтових вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Розрахункове скидання стоків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Головний енергетик(інженер)  _______________________________________________

(відповідальний за водопостачання і водовідведення)

Справжній паспорт з додатками складений в двох екземплярах, що мають рівну юридичну силу, які  пронумеровані і скріплені друком.

У разі зміни в законодавстві Торецьке ВУВКГ залишає за собою право внести доповнення і зміни в паспорт водного господарства.

Додаток 8

до Правил приймання стічних вод

у каналізаційну мережу міста

Дружківка Донецької області,

затверджених рішенням

міської ради

___________________№______

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор Торецького ВУВКГ

КП «Компанія «Вода Донбасу»

______________

НОРМАТИВ ПЛАТИ

за скид наднормативних забруднень у каналізаційну систему міста Дружківка

| № з/п | Найменування статей затрат | Од. виміру | Витрати |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основні матеріали | тис.грн. | 9,2 |
| 2 | Електроенергія | тис.грн. | 953,9 |
| 3 | Основна зарплата | тис.грн. | 585,2 |
| 4 | Додаткова зарплата | тис.грн. | 390,2 |
| 5 | Єдиний соціальний внесок | тис.грн. | 369,5 |
| 6 | Амортизація | тис.грн. | 167,3 |
| 7 | Капітальний і поточний ремонт | тис.грн. | 34,6 |
| 8 | Загальновиробничі витрати | тис.грн. | 1440,9 |
| 9 | Адміністративні витрати | тис.грн | 276,2 |
| 10 | Витрати на сбут | тис.грн | 327,3 |
| 11 | Кількість продукції | тис.м3 | 1579,9 |
| 12 | Всього витрат на одиницю продукції | грн./м3 | 2,88 |

*виробнича собівартість очистки стічних вод формується з фактичних витрат на послуги водовідведення (очистки стоків) за поточній період (щоквартально) згідно бухгалтерського обліку та визначається згідно Постанови КМУ від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

Заступник директора

з реалізації

Головний бухгалтер

Начальник економічної служби

Додаток 9

до Правил приймання стічних вод

у каналізаційну мережу міста

Дружківка Донецької області,

затверджених рішенням

міської ради

_____________№______

Перелік

епідеміологічно-значимих об’єктів

м. Дружківка*

| № з/п | Найменування |
| --- | --- |
| 1 | Школи |
| 2 | Дитячі дошкільні заклади |
| 3 | Лікарні |

* Перелік складено на підставі листа Дружківського міського Управління Держсанепідслужби №264/03

від 25.02.2013р

# Text boxes

n

i=1

| 1 . Назва споживача |  |
| --- | --- |
| 2. Реквизити споживача Адреса |  |
| 3. Телефон, телефон мобільний |  |
| 4. Електронна пошта |  |
| 5. Платіжні реквізити споживача |  |
| 6. Підпорядкованість підприємства |  |
| 7. Керівник (посада, ПІБ, № телефона) |  |
| 8. Відповідальний за водне господарство підприємства (посада,ПІБ, № телефону згідно з наказом або довіреностю). Копія наказу наведена у додатку 1. |  |
| 9. Режим роботи споживача |  |
| 10. Кількисть працівників споживача: Всього, чол. В тому числі: робочі ІТП АУП |  |

| Найменування вводу | Загальне водоспоживання | В тому числі |
| --- | --- | --- |
|  |  | На гос - питні потреби | Душеві | Миття полів | Миття автотранспорту | Пункт прийому їжі | Пральня |
|  |  | Чисельність працюючих осіб | Норма водоспоживання на 1 особу в літрах | Витрати, м3/добу | Чисельність працюючих, які користуються душем | Норма водоспоживання на 1 душ. сітку, літри | Витрати, м3/добу | Площа, м2 | Норма на 1 м2 | Періодичність миття | Витрати, м3/добу | Легкове авто | Норма на 1 легкове авто в літрах | Витрати, м3/добу | Вантажне авто (автобус) | Норма на 1 вантажне автв в літрах | Витрати, м3/добу | Кількість страв | Норма на одну людину литр/м2 | Витрати, м3/добу | Кількість білизни, кг | Норма води | Витрати, м3/добу |

ЗАТВЕРДЖУЮ __________________________________ __________________________________ «____»___________________ 200___г. М. П.

| Найменування вводу | Загальне водоспоживання | В тому числі |
| --- | --- | --- |
|  |  | На господарсько-питні потреби | Душеві | Миття полів | Миття автотранспорту | Пункт приьому їжі | Пральня |
|  |  | Чисельністьпрацюючих осіб | Норма водоспоживання на 1 особу в літрах | Витрати, м3/добу | Чисельність працюючих, які користуються душем | Норма водоспоживання на 1 душ. сітку, літри | Витрати, м3/добу | Площа, м2 | Норма на 1 м2 | Періодичність миття | Витрати, м3/добу | Легкове авто | Норма на 1 легкове авто в літрах | Витрати, м3/добу | Вантажне авто (автобус) | Норма на 1 вантажне авто в літрах | Витрати, м3/добу | Кількість страв | Норма на одну людину литр/м2 | Витрати, м3/добу | Кількість білизни, кг | Норма води | Витрати, м3/добу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 26 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 |